zał. nr 1

Opis techniczny

do projektu koncepcyjnego ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIĘDZY Ul. CIESZYŃSKĄ A UL. SZKOLNĄ w Goleszowie

Opis ogólny:

Pomiędzy ulicami Cieszyńską a ul Szkolną projektuje się następujące zmiany w zagospodarowaniu terenu:

1.  przebudowę ulicy Szkolnej

2.   rozbudowę istniejącego budynku Gimnazjum o dodatkowy segment

3.   budowa mini parku od strony ul 1 Maja

4.  budowa miejsc postojowych obok ul Szkolnej

5.  budowa zatoki dla autobusu przy bud. Gimnazjum

6.  modernizacja miejsca postojowego obok bud. Szkoły Podstawowej

7.  ogrodzenie terenu

8.   oświetlenie uliczne parkowe

9.  modernizacja boiska szkolnego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej usytuowanego za bud. OSP

10. modernizacja placu UG wraz z budynkiem gospodarczym , wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych do bud. UG

11. .zadaszenie wejścia głównego do budynku remizy OSP Goleszów

Opis funkcjonalny

1.   Przebudowa ul Szkolnej

Przebudowa polegać będzie na :

•   poszerzeniu istniejącej drogi o jezdni o szer. 2,6m do szerokości 5 m dwupasowej

wykonanie zjazdu z ul Lotniczej o niwielecie ok. 3% na długości 15m przebudowa kabli energetycznych

wykonanie chodnika o szerokości 1,0 m od strony ul Lotniczej do ul 1 Maja dług ok. 180m

korekta zakrętu 90stopni przy bud gimnazjum   w pikietażu 00+120 km budowa kanalizacji deszczowej

2.   Rozbudowa istniejącego bud. Gimnazjum

Przy ul. Szkolnej w Goleszowie projektuje się dobudowę wejścia głównego do istniejącego bud. Gimnazjum

Dobudowę projektuje się nie podpiwniczoną, piętrową, dach projektuje się wielospadowy o nachyleniu połaci 25° dostosowana do nachylenia połaci dachu na istniejącym budynku

W części parterowej projektuje się :

Hali główny

szatnie dla   klas l - llI,

pomieszczenie dla ochrony obiektu, oraz gabinet dyrektora z sekretariatem.

Na   piętrze projektuje się

4 klasy lekcyjne wraz z komunikacją

Wejście na piętro klatką schodową. Z parteru wejście po 5 stopniach na parter istniejącego budynku gimnazjum następnie po 13 stopnia wejście na piętro . Z piętra projektuje się wejście na piętro budynku istniejącego

Wejście do budynku od strony ul Szkolnej poprzez zadaszone wejście główne. Z uwagi na korzystanie ze szkoły dzieci niepełnosprawnych nieprzewiduje się schodów zewnętrznych od wejścia głównego .

Plac obok gimnazjum

przewiduje się wykorzystać na plac spacerowy   lub boisko do piłki siatkowej

Opis konstrukcji

-	fundamenty żelbetowe o szerokości 40-50 cm

-	ściany przyziemia z bloczków PGS grub. 44 cm

-	stropy kanałowe typu Żerańskie   wzmocnione

-	dach konstrukcja krokwiowe- jetkowa wielospadowyrospadowy

-	pokrycie - dachówka ceramiczna

-	kominy wentylacyjne z cegły pełnej ponad dachem klinkierowa

-	tynk zewnętrzny dwuwarstwowy

-	malowanie ścian zewnętrznych farbami akrylowymi w kolorach klubowych

-	stolarka okienna typowa z elementów PCV

-	posadzki -podłogi z płytek ceramicznych szatnie , gabinet dyrektora -panele
	     podłogowe pokoje na poddaszu wykładzina PCV

Wyposażenie:

-	instalacja elektryczna

-	instalacja wodociągowa

-	instalacja C.O

rozbudowa istniejącej instalacji w bud. Gimnazjum

3.   MINI PARK

Od strony ul 1Maja projektuje się

•   aleję parkowa z odnogą w kierunku bud. Gimnazjum

•    .z ustawionymi ławkami oraz klombami kwiatowymi w kształcie koła

•    pojedyncze zadrzewienia! niskopienne szlachetne

•   Ścieżki odgrodzone żywopłotem Aleja wykonana z kamienia naturalnego, boczne

ścieżki z bruku betonowego

4 MIEJSCA POSTOJOWE UL SZKOLNA

Obok wejścia bocznego do bud. Gimnazjum projektuje się

•   10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych usytuowanych pod kątem 90 st. w stosunku do osi jezdni ul Szkolnej

stanowiska wykonane z bruku betonowego w korelacji z przebiegającym obok chodnikiem . Stanowiska o szerokości 2,5 m i dług 5 m rozdzielone pasami w innym kolorze bruku

5.BUDOWA ZATOKI l WIATY

Od strony południowej ul Szkolnej projektuje się zatokę autobusowa dla autobusu szkolnego wraz z wiata przystankowa . Projektuje się przeniesienie przystanku autobusowego z ul 1 maja na przeciwko szkoły podstawowej.

•   Zatokę projektuje się o dług 20 m i szer 3.0 .

•   zatoka wykonana w nawierzchni z bruku drogowego ograniczona krawężnikami drogowymi

6.   MODERNIZACJA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY BUD. SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Przewiduje się modernizację istn. miejsca postojowego i rozbudowę docelowo do 16 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych

•   odprowadzenie wody opadowej z parkingu -do projektowanej kanalizacji ul Szkolnej

•   Stanowiska wykonane w naw. asfaltowej   wraz z droga manewrowa stanowiąca dojazd zaopatrzenia do stołówki

•   na końcu bud. Sali gimnastycznej przewiduje się bramę wjazdową -przesuwana

7.   OGRODZENIE

Od strony bud. Gimnazjum a mini parkiem projektuje się ogrodzenie stałe parkan o wys. 2.2 m . wykonany z konstrukcji ceglano- drewnianej

Od strony projektowanego parkingu przy ul Szkolnej projektuje się ogrodzenie z elementów stalowych ocynkowanych na słupkach stalowych o wys. 1,5 m

8. SIEĆ     ENERGETYCZNA    l    OŚWIETLENIE

Przewiduje się likwidację sieci napowietrznej energetycznej zasilającej bud. UG i zastąpienie jej siecią kablowa podziemną oraz wykonania zasilania drugostronnego do bud. Gimnazjum i bud Urzędu Gminy .

Przewiduje się  rozbudowę istniejącego oświetlenia ul 1 Maja na ul Szkolną z której byłyby zasilane lampy oświetleniowe parkowe usytuowane w mini parku.

Od strony budynku handlowego "Storczyk" planowane będzie wykonanie drugiego zasilania budynku UG oraz gimnazjum i szkoły w energie elektryczna.

9.  MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO

Modernizacja boiska szkolnego polegać będzie na

•   wykonaniu drenażu boiska

•   wykonanie nowej nawierzchni murawy o nawierzchni sztucznej boiska do piłki

•   wykonanie stanowiska do skoku w dal i wzwyż

•   wykonanie bieżni o dług 80 m

dojście - chodnik o nawierzchni brukowej

10. MODERNIZACJA   PLACU   Urzędu Gminy

Planuje się

•   modernizacja nawierzchni placu podwórzowego z wykonaniem nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w nawierzchni z bruku

•   przebudowę lub likwidacje istn budynku gospodarczego

(w przypadku przebudowy wymianę murów zewnętrznych i przebudowę dachu z możliwością zagospodarowania poddasza na cele biurowe czy gospodarcze ,   w przypadku likwidacji nowa organizację stanowisk postojowych oraz usytuowanie śmietnika

•   budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych z istn parkingu do pomieszczenia na parterze bud. UG -lub do schodów wejściowych -ograniczenie szerokości schodów od strony zachodniej bud UG

11.  ZADASZENIE WEJŚCIA OSP

Zadaszenie wejścia projektuje się w formie wiaty o konstrukcji stalowej o pokryciu przezroczystym - poliweglanu dostosowanego do architektury istn budynku wg projektu odrębnego firmy wykonującej konstrukcje tego typu.