Data………………………………….. miejscowość………………………………..

| ZAMAWIAJĄCY: Gmina Goleszów Ul 1 Maja 5 43-440 Goleszów | Wykonawca |
| --- | --- |

Przedmiar

NAZWA ZAMOWIENIA: OCIEPLENIE ŚCIAN I STROPOW PODDASZA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY W GOLESZOWIE

Kod Słownika Zamówień i nazwa: Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

Data Oprac : 2007-08-31

Adres obiektu budowlanego: GOLESZÓW UL 1 MAJA 5,

Spis działów  robót:

- Kod CPV: 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

- Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

Tytuł / Rodzaj robót:

Podstawa opracowania:	KNR 2-16, KNR 2-02

Waluta:	PLN

WARTOŚC KOSZTORYSOWA

| Nazwa | Wartość | Razem |
| --- | --- | --- |
| Koszty bezpośrednie | PLN |  |
| Koszty pośr. od R | % |  |
| Koszty pośr. od S | % |  |
| Zysk od R | % |  |
| Zysk od S | % |  |
| Zysk od KR | % |  |
| Zysk od KS | % |  |
| Pozycje z narzutami | PLN |  |
| Wartosć kosztorysu(netto) | PLN |  |
| Stawka VAT | 22,00 % |  |
| Wartośc zamowienia brutto dla orientacji zamawiajacego | PLN |  |

Słownie:

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU( ROBÓT)

1.	KRÓTKI OPIS TECHNICZNY -

1.Oczyszczenie podłoża

2.Ułożenie izolacji poziomej z jednej warstwy papy na sucho oraz jednej

warstwy papy ze smarowaniem zakładów

3.Ułożenie izolacji pionowej z jednej warstwy papy na sucho oraz ze

smarowaniem  zakładów

Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji pionowej na kleju  z siatką

metalową lub bez siatki

1.Oczyszczenie podłoża

2.Ułożenie legarów z ich wypoziomowaniem

3.Ułożenie desek podłogowych łączonych na wpust

4.Przybicie listew przyściennych

5.Ułożenie podłogi na legarach ułożonych krzyżowo

6.Ułożenie podłogi z bali

2.	ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE

powierzchnia ocieplenia -159,63 m2

powierzchnia podłogi – 30 m2

# TABELA KALKULACJI UPROSZCZONEJ

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr szczegółowej Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | wykonanie paroizolacji |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-02 0616-01-050 | SST-B-1.2 | Izolacje poziome z folii polietylenowej na sucho.Jedna warstwa. | 159,63 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  |  | izolacja z welny mineralnej Kod Słownika Zamówień: 45321000-3 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-16 0304-06-050 | SST-B 1.2 | Izolacja trzywarstwowa płytami z wełny mineralnej (półtwardymi "100") powierzchni płaskich bez względu na wielkość, przy grubości izolacji 150 mm | 159,63 | m2 |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0609-12-050 | SST-B 1.2 | Izolacje cieplne pionowescian wewnetrznych strychowych ,z płyt styropianowych grub 10 cm na kleju | 46,65 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  |  | wykonanie podlogi drewnianej na belkach drewnianych- pomosty Kod Słownika Zamówień: 45432114-6 |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-02 1110-02-050 | SST-B 1.3 | Podłoga z desek struganych o grubości 32 mm. | 30,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Książka Przedmiarów/Obmiarów

| 1. wykonanie paroizolacji |
| --- |
| 1 | Izolacje poziome z folii polietylenowej na sucho.Jedna warstwa. | 159,63 m2 |
| 2. izolacja z welny mineralnej Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna |
| 2 | Izolacja trzywarstwowa płytami z wełny mineralnej (półtwardymi "100") powierzchni płaskich bez względu na wielkość, przy grubości izolacji 150 mm | 159,63 m2 |
| 1. | 15,96+27,37+69,27+28,37+15,96+3*0,9 |  |  |  | 159,63 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | 0,00 |
| 3 | KNR 2-02 0609-12-050 Izolacje cieplne pionowescian wewnetrznych strychowych ,z płyt styropianowych grub 10 cm na kleju | 46,65 m2 |
| 1. | 5*1,5+1,5*4,5+1,5*3*2+1,5*3*2+4,8*3 |  |  |  | 46,65 |
| 3. wykonanie podlogi drewnianej na belkach drewnianych- pomosty Kod CPV: 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych |
| 4 | Podłoga z desek struganych o grubości 32 mm. | 30,00 m2 |

Tabela cen elementów

| Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość | Wartość Jedn. KB | Wartość Jedn. ZN | Wartość Elem. ZN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | wykonanie paroizolacji |  | 1,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | izolacja z welny mineralnej |  | 179,42 |  |  |  |
| 3. | wykonanie podlogi drewnianej na belkach drewnianych- pomosty |  | 1,00 |  |  |  |

| Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty pośr. od R | % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od S | % |  |  |  |  |  |
| Zysk od R | % |  |  |  |  |  |
| Zysk od S | % |  |  |  |  |  |
| Zysk od KR | % |  |  |  |  |  |
| Zysk od KS | % |  |  |  |  |  |
| Pozycje z narzutami | PLN |  |  |  |  |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu | 22,00 % |  |  |  |  |  |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  |  |  |
| Stawka VAT | 22,00 % |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto | PLN |  |  |  |  |  |