OBIEKT:  MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

UL. TURYSTYCZNEJ W LESZNEJ GÓRNEJ I CISOWNICY

GMINA  GOLESZÓW

## Grupa   451            Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa    4511           Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ;

roboty ziemne

Kategoria 45111    Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Grupa  452             Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie

inżynierii lądowej i wodnej

Klasa  4523             Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,

lotnisk i wyrównania terenu

Kategoria 45232    Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Kategoria 45233    Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

LOKALIZACJA:           Leszna Górna, Cisownica

## PRZEDMIAR  ROBÓT

INWESTOR:	          GMINA  GOLESZÓW

ul. 1 Maja 5

43-440  Goleszów

woj. śląskie

### OPRACOWAŁ:	mgr inż. Andrzej ROIK

Data opracowania : czerwiec 2015 r.

PRZEDMIAR  ROBÓT

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI  DROGI  GMINNEJ  UL. TURYSTYCZNEJ                          W  LESZNEJ  GÓRNEJ  I  CISOWNICY

długość  569,00 m

Roboty ziemne - przygotowawcze

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

i roboty ziemne                                                          CPV  45 111200-0

1.   Mechaniczne ścinanie i plantowanie poboczy o grubości 10 cm z

odwozem ścinki samochodem samowyładowczym na odkład

KNNR 6 tabl. 1301-0500 + Cena rynkowa   ST D.06.03.01.

569,0 x 2 – (5,5 + 8,0 + 7,0 + 7,0 + 9,0 + 9,0) = 1092,50 m

1092,50 x 0,30 = 327,75 m2

----------------------------------------------------------------

Razem roboty ziemne

Roboty rozbiórkowe

## Roboty rozbiórkowe                                                CPV  45 111300-1

2.   Cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej grub. 6 cm

KNR SEK 06 - 01 tabl. 0106-04 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

3,2 + 5,0 x 2 x 2 = 23,20 m

3.   Rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości 6 cm mechanicznie

KNNR 6 tabl. 0802-0400 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

3,2 x 2,0 + 5,0 x 0,25 x 2 = 8,90 m2

Roboty w zakresie usuwania gruzu                        CPV  45 111220-6

4.   Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem samowyładowczym do 5 t na

odległość 1 km

KNR 4-01 tabl. 0108-1100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

8,90 x 0,06 = 0,53 m3

5.   Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem samowyładowczym do 5 t –

za dalszy 1 km (dalsze 2 km)

KNR 4-01 tabl. 0108-1200 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

0,53 x 2 = 1,06 m3

-----------------------------------------------------------------

Razem roboty rozbiórkowe

Nawierzchnia drogi

Roboty z zakresie nawierzchni ulic                     CPV  45 233252-0

6.     Czyszczenie nawierzchni ulepszonej bitumicznej mechanicznie

KNNR 6 tabl. 1005-0600 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

Droga

(3,0 + 2,8) x 0,5 x 50,0 + (2,8 + 2,8) x 0,5 x 56,0 + 2,8 x 100,0 +

(2,8 + 3,0) x 0,5 x 50,0 + 3,0 x 30,0 + (3,0 + 2,8) x 0,5 x 100,0 +

(2,8 + 3,0) x 0,5 x 25,0 + 3,0 x 50,0 + (3,0 + 3,2) x 0,5 x 50,0 +

3,2 x 58,0 = 1669,50 m2

1669,50 m2

7.     Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową mechanicznie

KNNR 6 tabl. 1005-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

1669,50 m2

8.     Wyrównanie istniejącej podbudowy (profilowanie) mieszanką mineralno-

bitumiczną, grysową mechanicznie grub. 3 cm z transportem masy

samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km

KNNR 6 tabl. 0108-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05b

(3,0 + 2,8) x 0,5 x 50,0 + 2,8 x 56,0 + (2,8 + 3,0) x 0,5 x 50,0 +

3,0 x 30,0 + (2,8 + 3,0) x 0,5 x 25,0 + 3,0 x 50,0 + (3,0 + 3,2) x 0,5 x 50,0 +

3,2 x 58,0 = 1099,90 m2 x 0,075 = 82,49 Mg

82,49 Mg

9.     Wyrównanie istniejącej podbudowy (profilowanie) mieszanką mineralno-

bitumiczną, grysową mechanicznie grub. 4 cm z transportem masy

samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km

KNNR 6 tabl. 0108-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05b

droga

2,8 x 100,0 + (3,0 + 2,8) x 0,5 x 100,0 = 570,00 m2 x 0,100 = 57,00 Mg

mijanki + parking

9,0 x 2,5 + 15,0 x 1,5 + 20,0 x 1,5 = 75,00 m2 x 0,100 = 7,50 Mg

57,00 + 7,50 =  64,50 Mg

10.   Wyrównanie istniejącej podbudowy (profilowanie) mieszanką mineralno-

bitumiczną, grysową mechanicznie grub. 8 cm z transportem masy

samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km

KNNR 6 tabl. 0108-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05b

20,0 x 1,5 = 30,00 m2 x 0,200 = 6,00 Mg

6,00 Mg

11.   Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t

ponad  5 km (dalsze 25 km) - wyrównanie

KNNR 6 tabl. 0108-0500 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05b

82,49 + 64,50 + 6,00 = 152,99 Mg x 25 = 3824,75 Mg

3824,75 Mg

12.   Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie

KNNR 6 tabl. 1005-0600 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

1669,50 m2

13.   Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej mechanicznie

(między warstwami)

KNNR 6 tabl. 1005-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

1669,50 m2

14.   Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa

ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy

samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km

KNNR 6 tabl. 0309-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05a

1669,50 m2

15.   Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t

ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0309-0700 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05a

1669,50 x 0,100 = 166,95 Mg x 25 = 4173,75 Mg

4173,75 Mg

16.   Wykonanie pobocza z klińca łamanego 4/31,5 mm ręcznie z

zagęszczeniem mechanicznym o szerokości 25 cm

KNNR 6 tabl. 0107-0100 + Cena rynkowa   ST.D.04.08.04.

569,0 x 2 – (5,5 + 8,0 + 7,0 + 7,0 + 9,0 + 9,0) = 1092,50 m

1092,5 x 0,25 x 0,07 = 19,12 m3

17.  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i

grysami kamiennymi o frakcji 5-8 mm (jednokrotne)

KNNR 6 tabl. 1002-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.08.

1092,50 x 0,25 = 273,13 m2

---------------------------------------------------------------

Razem nawierzchnia

Remont istniejących mijanek, wjazdów i zjazdów

Podbudowa

Fundamentowanie ulic                                           CPV  45 233330-1

18.  Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni przy użyciu walca wibracyjnego, grunt kategorii II – IV

KNNR 6 tabl. 0103-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.

Wjazdy i zjazdy

5,5 x 2,0 + 8,0 x 2,0 + 7,0 x 2,0 + (7,0 + 3,5) x 0,5 x 3,5 + 9,0 x 2,0 = 76,50 m2

Mijanki + parking

9,0 x 2,5 + 15,0 x 1,5 + 10,0 x 1,5 = 60,00 m2

76,50 + 60,00 = 136,50 m2

19.  Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy

po zagęszczeniu mechanicznym 8 cm – na poszerzeniach do 2,5 m

KNNR 6 tabl. 0113-0400/9901 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

136,50 m2

-----------------------------------------------------------------

Razem podbudowa

Nawierzchnia

Roboty z zakresie nawierzchni ulic                        CPV  45 233252-0

20.  Czyszczenie nawierzchni nie ulepszonej mechanicznie

KNNR 6 tabl. 1005-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

136,50 m2

21.  Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową mechanicznie

KNNR 6 tabl. 1005-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

136,50 m2

22.  Chodniki z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa

wiążąca asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy

samochodem samowyładowczym 5 t na odległość 5 km – ręcznie

KNNR 6 tabl. 0504-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05b

136,50 m2

23.  Chodniki z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa

wiążąca asfaltowa – dodatek za dalszy 1 cm grubości – ręcznie

(do zminusowania)

KNR 2-31 tabl. 0503-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05b

136,50 m2

24.  Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t

ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0504-0500 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05b

136,50 x 0,075 = 10,24 Mg x 25 = 256,00 Mg

25.  Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie

KNNR 6 tabl. 1005-0600 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

136,50 m2

26.  Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej mechanicznie

(między warstwami)

KNNR 6 tabl. 1005-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

136,50 m2

27.  Chodniki z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa

ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy

samochodem samowyładowczym 5 t na odległość 5 km

KNNR 6 tabl. 0504-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05a

136,50 m2

28.  Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t

ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0504-0500 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05a

136,50 x 0,100 = 13,65 Mg x 25 = 341,25 Mg

-----------------------------------------------------------------

Razem nawierzchnia

Roboty odwadniające                                                  CPV  45 232452-5

Odwodnienie liniowe

29.  Ława betonowa zwykła pod korytko ściekowe

KNR 2-31 tabl. 0402-0300 + Cena rynkowa   ST D.08.05.01.

0,25 x 0,1 x 13,5 = 0,34 m3

30.  Ścieki z prefabrykatów betonowych 22x50x11 cm na podsypce

cementowo-piaskowej

KNNR 6 tabl. 0606-0300 + Cena rynkowa   ST D.08.05.01.

5,0 x 2 + 3,5 = 13,50 m

-----------------------------------------------------------------

Razem odwodnienie liniowe

Oznakowanie pionowe i tymczasowa organizacja ruchu na czas

remontu drogi

## Instalowanie znaków drogowych                         CPV 45 233290-8

Oznakowanie pionowe

31.  Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm

KNNR 6 tabl. 0702-0100 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

4,00 szt.

32.  Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

informacyjne o powierzchni do 0,3 m2

KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

4,00 szt.

-----------------------------------------------------------------

Razem oznakowanie

R A Z E M

V A T                         23 %

O G Ó Ł E M