Data…………………………………. Miejscowosc…………………………………………….

| ZAMAWIAJĄCY: Gmina Goleszów Goleszów ul. 1 maja 5 43-440 Goleszów |  |
| --- | --- |

PRZEDMIAR

NAZWA ZAMOWIENIA: Remont drogi ul Wesołej w Kozakowicach -Górnych długości 298 mb i szerokości 3,0 m ze zjazdami

Kod Słownika Zamówień i nazwa-podstawowy: 45233252-0

Data Oprac przedmiaru.: 2008-03-04

Adres obiektu budowlanego: , Kozakowice Gorne dz. 269/25 269/26 282/9

Tytuł / Rodzaj robót: remontowe

Nazwy robót i nr  kodów CPV:

·	fundamentowanie ulic - 45233330-1

·	prace nawierzchniowe  dotyczące  nawierzchni ulic - nr CPV 45233252-0

Podstawa opracowania:	KNNR 6

Waluta:	PLN

WARTOŚC KOSZTORYSOWA

| Nazwa | Wartość | Razem |
| --- | --- | --- |
| Koszty bezpośrednie | PLN |  |
| Pozycje z narzutami | PLN |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu | 22,00 % |  |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |
| Stawka VAT | 22,00 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

Słownie: gr

| Sporządził kosztorys: mgr Jerzy Hławiczka- gł. specjalista d/s remontów i inwestycji Urząd Gminy Goleszów Referat Ro I Ochrony Środowiska 43-440 Goleszów ul. 1 maja 5 | Wykonawca ....................................................... |
| --- | --- |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU( ROBÓT)

1.	KRÓTKI OPIS TECHNICZNY -

Remont  drogi na dlug 298 mb

1.Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze

2.Rozścielenie warstwy tłucznia grub do 5 cm

3.Zaklinowanie klińcem i polewanie wodą przy wyrównywaniu warstwą tłucznia

Nawierzchnia  asfaltowa wyrównanie 2 cm  i warstwa  scieralna- 4 cm

-1.Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze

2.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi urządzeń obcych w jezdni oraz

krawężników i oporników

3.Ręczne lub mechaniczne rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej do

wymaganego profilu

4.Mechanicznie zagęszczanie warstwy z ręcznym ubiciem przy urządzeniach obcych

5.Sprawdzenie profilu podłużnego i poprzecznego

6.Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 5 km

- Zjazdy i poszerzenia

1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń

obcych

2.Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania

mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi

rozkładarki

3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki

4.Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy

krawężnikach i urządzeniach obcych

5.Obcięcie krawędzi

4.Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy

2.	ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE

dlugośc drogi  = 298 mb

szerokośc drogi – 3,0 m

Książka Przedmiarów/Obmiarów

| 1. Wyrownanie istniejacej podbudowy Charakterystyka Robót: roboty w zakresie ksztaltowania dróg Kod CPV: 45112730-1 |
| --- |
| 1 | Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm Charakterystyka Robót: SST-D-06 | 47,70 m3 |
| 1. | 298*0,05*3,0 |  |  |  | 44,70 |
| 2. | zjazdy |  |  |  |  |
| 3. | 1*5*6* 0,05 |  |  |  | 1,50 |
| 4. | poszerzenie wjazd |  |  |  |  |
| 5. | (3+9)*5*0,5*0,05 |  |  |  | 1,50 |
| 2. nawierzchnia odcinek 00+298 Kod CPV: 45233252-0 |
| 2 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km Charakterystyka Robót: SST-D-0,2 | 47,70 t |
| 1. | 298*3,0*0,02*2,5 |  |  |  | 44,70 |
| 2. | poszerzenia zjazdy |  |  |  |  |
| 3. | 1*5*6*0,02*2,5 |  |  |  | 1,50 |
| 4. | (3+9)*5*0,5*0,02*2,5 |  |  |  | 1,50 |
| 3 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t Charakterystyka Robót: SST-D-0.1 | 954,00 m2 |
| 1. | 3,0*298 |  |  |  | 894,00 |
| 2. | zjazdy z drogi na dlug 1m |  |  |  |  |
| 3. | 1*6*5 |  |  |  | 30,00 |
| 4. | (3+9)*5*0,5 |  |  |  | 30,00 |
| 3. obsypka skraju drogi Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg |
| 4 | Obsypka jezdni z kruszywa naturalnegoo szerokości do 0,5m ,kruszywo rozścielane ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 119,20 m2 |
| 1. | 298*0,2*2 |  |  |  | 119,20 |

TABELA PRZEDMIAROWA

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr szczegółowej Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Wyrownanie istniejacej podbudowy Kod Słownika Zamówień: 45112730-1 roboty w zakresie ksztaltowania dróg |  |  |  |  |
| 1 |  | SST-D-06 | Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm | 47,70 | m3 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  |  | nawierzchnia odcinek 00+298 Kod Słownika Zamówień: 45233252-0 |  |  |  |  |
| 2 |  | SST-D-0,2 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km | 47,70 | t |  |  |
| 3 |  | SST-D-0.1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t | 954,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  |  | obsypka skraju drogi Kod Słownika Zamówień: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 4 |  | SST-D-01 | Obsypka jezdni z kruszywa naturalnego o szerokości do 0,5m ,kruszywo rozścielane ręcznie ,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 119,20 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Wyrównanie istniejacej podbudowy Charakterystyka Robót: roboty w zakresie ksztaltowania dróg Kod Słownika Zamówień: 45112730-1 Ilość r-g: 94,9230 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | nawierzchnia odcinek 00+298 Kod Słownika Zamówień: 45233252-0 Ilość r-g: 87,6726 |  |  |  |  |  |
| 3. | obsypka skraju drogi Kod Słownika Zamówień: 45233120-6 Ilość r-g: 4,3746 |  |  |  |  |  |

| Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycje z narzutami | PLN |  |  |  |  |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu | 22,00 % |  |  |  |  |  |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  |  |  |
| Stawka VAT | 22,00 % |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto | PLN |  |  |  |  |  |