TECZKA Nr  …..

EGZ. NR ……….

ZADANIE:		PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ

TEMAT:	PRZEBUDOWA URZADZEŃ                                                                              TELEKOMUNIKACYJNYCH

ADRES:		Goleszów ul. Szkolna

INWESTOR:		Urząd Gminy Goleszów

43-440  Goleszów ul. 1 Maja 5

FAZA			PROJEKT BUDOWLANO –

OPRACOWANIA:	WYKONAWCZY

OŚWIADCZENIE

AUTOR		 Henryk DUBIEL  	              Oświadczam, że dokumentacja została

OPRACOWANIA:	  upr. bud. 129/90  	               wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi

przepisami i normatywami oraz  że została

przekazana Inwestorowi kompletna

z punktu widzenia celu któremu ma służyć

.............................................................................

PROJEKTANT	mgr inż. ANTONI DYRDA

WIODĄCY:		upr.bud.WZDP-20-212/3/329/66

DATA					LUTY – MARZEC 2008 r.

Goleszów  luty 2008

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1. ODPISY UZGODNIEŃ I OPINII	2

1.1. Warunki techniczne przebudowy sieci TP S.A., pismo: TSSSOZEU/KI.215-2/08 z dn. 02.01.2008	2

1.2. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie ……………………………………………….	2

2. CZĘŚĆ OGÓLNA	2

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA	2

2.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	2

2.3. INWESTOR, ZLECENIODAWCA	2

2.4. ZAKRES RZECZOWY	2

3. OPIS TECHNICZNY	3

3.1. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ	3

3.2. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA	4

3.3. STREFA OCHRONNA DLA PROJEKTOWANYCH SIECI	5

3.4. UWAGI KOŃCOWE	5

3.5. TABELE I ZESTAWIENIA.	6

Wykaz materiałów podstawowych.	6

SPIS RYSUNKÓW

Rys. 1/Z. Projekt zagospodarowania terenu.

Rys. 2/T. Schemat przebudowy sieci teletechnicznej

1. ODPISY UZGODNIEŃ I OPINII

### 1.1. Warunki techniczne przebudowy sieci TP S.A., pismo: TSSSOZEU/KI.215-2/08 z dn. 02.01.2008

### 1.2. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie ……………………………………………….

2. CZĘŚĆ OGÓLNA

### 2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne przebudowy sieci TP S.A., pismo: TSSSOZEU/KI.215-2/08 z dn. 02.01.2008

- Uzgodnienia techniczne, uzgodnienia ZUDP

- Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego,

- Aktualne normatywy obowiązujące w zakresie opracowania: Prawo Budowlane, Polskie Normy i Normy Branżowe, w tym Normy Zakładowe TP SA, wytyczne i przepisy,

### 2.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi element dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą:

Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Goleszów. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach Skarbu Państwa, mienia komunalnego i Inwestora według wykazu zamieszczonego w części ogólnej dokumentacji projektowej dla zadania jak wyżej.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci teletechnicznej własności Telekomunikacji Polskiej S.A. kolidującej z projektowaną przebudową ul. Szkolnej w Goleszowie zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Telekomunikację Polska S.A.

### 2.3. INWESTOR, ZLECENIODAWCA

Inwestorem i zleceniodawcą jest Gmina Goleszów, 43-400 Goleszów, ul. 1Maja 5.

### 2.4. ZAKRES RZECZOWY

- Przebudowa kabli abonenckich:  	0,238 kmkab; 2,51 kmp.

- Przebudowa linii słupowej:                	0,087kml

3. OPIS TECHNICZNY

### 3.1. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez TP SA w projektowanym obszarze istnieje napowietrzna sieć telekomunikacyjna własności TP S.A. obejmująca podwieszone na teletechnicznej podbudowie słupowej  żelbetowej następujące kable napowietrzne:

- XzTKMXpwn10x4x0,5

- XzTKMXpwn7x2x0,5

- XzTKMXpwn5x2x0,5

- XzTKMXpwn5x2x0,5

- XzTKMXpwn3x2x0,5

Urządzenia te kolidują z projektowaną przebudową ulicy Szkolnej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami jej z ulicami: 1 Maja oraz Lotniczą w Goleszowie oraz z projektowanymi do przebudowy innymi urządzeniami uzbrojenia terenu. Usunięcie tych kolizji  planuje się poprzez wyniesienie (przebudowę) poza obszar kolizji podbudowy słupowej oraz zawieszonych na niej kabli napowietrznych.

Przebiegi projektowanych tras przedstawiono na planie zagospodarowania terenu  sporządzonym na zaktualizowanej mapie zasadniczej w skali 1:500 (Rys. nr 1/Z), na którym podziemne uzbrojenie telekomunikacyjne terenu pokazano w oparciu o inwentaryzację geodezyjną oraz dokonane uzgodnienia z jego użytkownikami. Sposób rozprowadzenia kabli przedstawiono na schemacie rozwiniętym (Rys. nr 2/T).

Trasa linii telekomunikacyjnych wytyczona zostanie w terenie na podstawie załączonego planu zagospodarowania terenu. Szczegółowe ustalenie przebiegu urządzeń podziemnych powinno być dokonane na podstawie przekopów kontrolno – sprawdzających.

Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach projektowanych urządzeń z innymi urządzeniami podziemnymi oraz drogami należy zachować odległości określone normami i zarządzeniami:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05.219.1864),

- ZN-96/TPS.A-004 „Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania.”

Przebudowa linii słupowej (słupy nr: S1/1 do S1/3) obejmuje montaż i ustawienie poza obszarem kolizji słupów drewnianych uszczudlonych oraz demontaż kolidujących słupów żelbetowych. Słupy nr: S1/1 oraz S1/3 wybudować jako słupy bliźniacze oporowe, słup S1/3 dodatkowo jako słup kablowy, na którym należy zainstalować skrzynkę kablową typu: pogłębiona słupowa-20p SS 20 A-z slu - 3T, wyposażoną w magazynek zabezpieczeń odgromowych. Obiekty kablowe należy uziemić.

Do przebudowy kabli przewiduje się zastosowanie samonośnych telekomunikacyjnych kabli miejscowych wzdłużnie uszczelnianych typu XzTKMxpwn, czwórkowych, o średnicy żył 0,5mm.

Wprowadzenie kabli na słup oraz ich zabezpieczenie od wyładowań atmosferycznych i niebezpiecznych oddziaływań linii elektroenergetycznych należy wykonać zgodnie z wymogami normy ZN-96/TP SA – 027.

Montaż kabli należy wykonać przy użyciu:

- pojedynczych łączników żył firmy 3M (UY, UR-2, UY-2),

- osłon termokurczliwych firmy Raychem,

zgodnie z wymogami norm: ZN-96/TP S.A.-030 "Łączniki żył. Wymagania i badania" oraz ZN-96/TP S.A.- 031 "Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmacniane. Wymagania i badania".

Do zakończeń kablowych i montażu kabli należy użyć osprzętu dopuszczonego do stosowania w sieciach TP S.A. Zakończenia kabli należy wykonać z zastosowaniem zespołu kablowego typu: ZKM-20-U2-WZ SID-C.

Osprzęt do zakończenia kabli powinien odpowiadać wymogom Norm Zakładowych: ZN - 05/TP S.A–032 „Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania.”, ZN-05/TP S.A-033  „Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania”.

Montaż oraz oznakowanie linii kablowych należy wykonać zgodnie z wymogami normy ZN - 96/TPS.A-027/T "Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne".

Ostatecznego wyboru osprzętu dokona Inwestor przed przystąpieniem do prac.

Po wykonaniu montażu kabli należy wykonać komplet pomiarów wybudowanych odcinków kabli prądem stałym i zmiennym zgodnie z wymogami norm: ZN - 96/TP S.A. - 027/T "Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne" oraz BN - 89/8984 – 17/03 "Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania" .

Obiekty kablowe powinne być czytelnie i trwale opisane.

### 3.2. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Zakres robót budowlanych objętych niniejszym opracowaniem może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Pracownicy zatrudnieni przy budowie i obsłudze linii telekomunikacyjnych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie BHP (wstępne, stanowiskowe, okresowe) oraz powinni posiadać odpowiednie warunki zdrowotne potwierdzone w orzeczeniu lekarskim powinni być również wyposażeni w odzież ochronną zgodną z wymogami BHP dla wykonywanego zakresu robót.

Teren budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, niezatrudnionych przy budowie. Wzdłuż wykopu powinne być ustawione barierki ochronne pomalowane w biało czerwone pasy.

W przypadku napotkania w wykopie nie zidentyfikowanych kabli lub rurociągów prace należy przerwać, a dalszą ich kontynuację prowadzić po zezwoleniu i pod nadzorem zainteresowanych właścicieli tego uzbrojenia.

Przy wykonywaniu prac ziemnych przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z drogami roboty należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez odpowiednie organy administracyjne.

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu przedmiotowych instalacji należy przyjmować z ogólnobudowlanych przepisów BHP wg Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) oraz z przepisów związanych.

### 3.3. STREFA OCHRONNA DLA PROJEKTOWANYCH SIECI

Projektowana inwestycja jest obojętna dla otoczenia i nie zmienia ukształtowania terenu.

Zadanie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, a w szczególności:

- zapewnia dostęp do drogi publicznej

- nie pozbawia osób trzecich możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności

- zapewnia ochronę przed uciążliwościami spowodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie

- zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby

### 3.4. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP i ppoż. obowiązujących w budownictwie łączności przez wykonawcę uprawnionego do wykonywania robót telekomunikacyjnych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu przedmiotowych instalacji należy przyjmować z ogólnobudowlanych przepisów BHP wg Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) oraz z przepisów związanych.

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy – w tym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041) oraz w normach i przepisach związanych.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się z treścią pism uzgadniających i przestrzegać zawartych w nich zaleceń. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie w terenie projektowanych urządzeń teletechnicznych. Należy wykonać przekopy kontrolne, sprawdzające faktyczny stan istniejącego uzbrojenia terenu.

Wykonawca winien zapewnić na czas prowadzenia robót właściwy nadzór techniczny ze strony użytkowników istniejących urządzeń podziemnych.

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać wymagane sprawdzenia i pomiary poszczególnych elementów sieci oraz zgłosić ich gotowość odbioru technicznego właściwym ich użytkownikom.

### 3.5. TABELE I ZESTAWIENIA.

### Wykaz materiałów podstawowych.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel miejscowy XzTKMXpwn 3x2x0,5 | m | 97,0 |  |
| 2 | Kabel miejscowy XzTKMXpwn 7x2x0.5 | m | 46,0 |  |
| 3 | Kabel miejscowy XzTKMXpwn 10x4x0,5 | m | 95,0 |  |
| 4 | Puszka Evz 78 przystosowana do zamka ABLOY | kpl | 1 |  |
| 5 | Osłona termokurczliwa | kpl | 1 |  |
| 6 | Uziom szpilkowy 2 segmentowy | kpl | 1 |  |
| 7 | Słup drewniany 7 m | szt | 5 |  |
| 8 | Szczudło żelbetowe typ A | szt | 5 |  |
| 9 | Magazynek zabezpieczeń odgromowych dla 10 par | szt | 2 |  |