SST-B-1.5

Karta tytułowa

Nazwa i adres  obiektu:

Modernizacja budynku administracyjnego Urzedu Gminy w Goleszowie

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Goleszów ul. 1 maja 5  43-440 Goleszów

Nazwa specyfikacji:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  robót- posadzki cementowe i z płytek ceramicznych oraz z paneli podlogowych

Nazwa i adres jednostki  opracowującej specyfikację:

Urząd Gminy w Goleszowie  Referat Rozwoju Wsi  i Ochrony Srodowiska

43-440 Goleszów

Autor specyfikacji:

Mgr Jerzy Hławiczka                                               ..............................

Data opracowania dokumentacji                   2009-08-11

SPECYFIKACJA NR  SST-B-1.5

SZCZEGOłÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POSADZKI

#### PKT 1 WSTĘP- CZĘŚC OGÓLNA

##### Nazwa zamówienia

Modernizacja budynku administracyjnego Urzedu Gminy w Goleszowie

Zamawiajacy:

Gmina Goleszów  ul. 1 maja 5  tel 479 05 10  fax 479 05 16

1.2.Przedmiot ST i zakres robót

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem posadzki i podlogi

1.2.1 Posadzka w Sali ses

12.2.ZAKRES  STOSOWANIA ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.2

    - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem posadzki w zakresie określonych w pkt 1.2 i obejmują

    - Rozbiorka  istniejącej posadzki z deszczółek parkietowych

    - Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie

nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie

1.2.4 Oczyszczenie podłoża

2.Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych

3.Sortowanie płytek

4.Przygotowanie masy klejącej

5.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie klejowej

6.Obrobienie wnęk, przejść, pilastrów itp.

7.Wypełnienie spoin zaprawą

8.Oczyszczenie posadzek

    - dostarczenie materiałów  na miejsce robót

    - malowanie

1.4 Określenia podstawowe

- Określenia są zgodne z definicjami podanymi w obowiązujących  normach

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące  właściwości materiałów budowlanych oraz ich przechowywania , transportem, warunkami dostawy

Nawierzchnia

  - MATERIAŁY

Ogólne  wymagania dotyczące materiałów podano jak niżej

  - Materialy

Materiałami  stosowanymi do wykonania robot  według zasad niniejszej specyfikacji   są:

- Woda (PN-EN 1008:2004)

- Do przygotowania zapraw klejowych  stosować  można każdą wodę zdatna do picia- z sieci wodociągowej ogólnodostępnej i studni.Niedozwolone jest uzycie  wódsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierajacych tluszcze organiczne oleje i muł

- Piasek (PN-EN 1008-2004

- Piasek powinien spełniać  wymagania obowiazującej normy przedmiotowej

-nie zawierac domieszek organicznych

-mieć frakcje róznych wymiarów a mianowice  piasek drobnoziarnicsty 0,25-0,5 mm piasek średnioziarnisty 0,5 –1 mm pasek gruboziarnisty 1,0 –2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Zaprawy budowlane cementowej

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześ
nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowej należy stosować cement portlandzki z dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że tempe
ratura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

- Plytki podlogowe  ceramiczne-gresy o wym 30/30 cm:

- O następujacych właściwościach:

- Barwa wg wzorca producenta

- Nasiąkliwość po wypaleniu nie mniejsza niż 2,5%

- Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MP

- Ścieralność  nie więcej niż 1,5 mm

- Mrozoodporność – liczba cykli  nie mniej niż 20

- Kwasoodporność- nie mniej  niż 98%

- ługoodporność  nie mniej niż 90%

- dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

- długość i szerokość  ± 1,5 mm

- grubośc                      ± 0,5mm

- krzywizna                   1 mm

- twardośc wg skali Masha   -  8

- ścieralnośc –klasa V scieralności

- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe

- materiały powinne odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie  (znak B i znak CE)

- zaprawa samopoziomująca

Zaprawa samopoziomująca

Samoczynnie poziomująca się i wygładzająca zaprawa do wyrównywania podłoża w zakresie 0,5 - 10 mm . Poziomowanie i wygładzanie podłoży , łącznie z asfaltem lanym , posadzek betonowych i ceramicznych pod wszelkiego rodzaju wykładziny podłogowe , warstwą o grubości 0,5 -10 mm w jednej czynności roboczej .Nadaje się również do szpachlowania porów asfaltobetonu drobnoziarnistego . Nie stosować do wykonywania szlicht i jastrychów . Do stosowania wewnątrz pomieszczeń .

- listwy wykańczające z PCV

LISTWY DO GLAZURY

  Listwy wykończeniowe do glazury pozwalają maskować nierówności powstałe na krawędziach ścian wyłożonymi płytkami ceramicznymi.

  Zabezpieczają krawędzie płytek przed uszkodzeniem, a szeroka gama kolorów pozwala dobrać listwę do kolorystyki pomieszczenia.

  Listwy musza posiadać atest PZH, powinny być  ODPORNE na działanie środków chemicznych i wilgoci.

  Rozmiary listew  dopasowane do popularnych grubości płytek -
7, 8, 9 i 10 mm . Listwy o długości 2.50 cm

KRZYŻYKI [KRZ] PCV

 Krzyżyki do glazury, terakoty i klinkieru.

 ROZMIAR - 1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/8/10 mm/ DŁUGOŚĆ - n.d.

- do mocowania płytek można stosować zaprawy  klejowe przeznaczone do klejenia płytek ceramicznych szkliwionych i gresowych

- kleje  do glazury Baza: mieszanka cementowa  z wypełniaczami mineralnymi i z wysokiej jakości o dyspersją żywic syntetycznych Gęstość świezego kleju: 2,0 kg/dm3

- Proporcje mieszania: 3 częci wagowe składnika A na 2 części składnika B

- Czas zużycia: ok. 2 godz.

- Czas naskórkowania: ok. 20 min.

- Temperatura stosowania: od +5∞C do +25∞C

- Spływ: poniżej 0,1 mm

- Spoinowanie:ściany po 24 godz.

- posadzki po 3 dniach

- Odporność na temperaturę: od –20ºC do +70ºC

- Przyczepność: ≥ 1,5 MPa

- Orientacyjne zużycie: w zalezności od wymiaru zębów w pacy  od 1,5 do 3,6 kg/m²

- Wyrób powinien posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny oraz aprobatÍ technicznπ Instytutu TechnikiBudowlanej

- wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia  ilościowego i jakościowego odbioru dostaw materiałów, w przypadku płytek  kolor i deseń  przedstawić do zaakceptowania zamawiającemu – insp. nadzoru

- materiały pomocnicze

- do mocowania płytek można stosować zaprawy  klejowe przeznaczone do klejenia płytek ceramicznych szkliwionych i gresowych  wg instrukcji producenta

- pakowanie  plytki pakowane sa w pudła zawierające ok. 1 m² plytek na opakowaniu umieszcza się  nazwe i adres producenta nazwę wyrobu, znak kontroli jakości  znaki ostrzegawcze  dotyczące wyrobów łatwo tłukących się

- transport plytki przewozić  w opakowaniach krytymi środkami transportu . podloge srodką transportowego wyścielić materialem amortyzującym wstrzasy pojazdu. Opakowania  układac scisle  obok siebie.na środkach transp.  Umieścic  nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów  latwo tlukących się

- skladowanie- plytki skladowac w pomieszczeniach  zamknietych  w orginalnych opakowaniach. Wysokośc skladowania  do 1,8 m

Wykładziny rulonowe PCV

- grubosc 2 mm

- masa 1 m2 –5,5 kg

- nasiakliwosc (po 24 h) – 1,5 %

- twardosc wg Brinella – 1,45 –1,75 Mpa

- jednorodna scieralnosc na całej grubosci (scieralnosc na aparacie Stuttgart – max

0,13 mm)

Zalecane kleje :

Polacet, Osakryl, Pronekryt B, Lateks extra, Budapren B – zgodnie z instrukcja

producenta.

Zastosowac łaczenia kolorów oraz wywiniecia cokołów na scianie wys. 10 cm .

Wykładzina musi posiadac atest higieniczny i atest niepalnosci oraz du2ej

wytrzymałosci i odpornosci wierzchniej strony łacznie z powłoka zabezpieczajaca

przed nadmiernym scieraniem

-podkład pianka poliuretanowa grub 3 mm

Panele podlogowe

PN-EN 167:1997 – Panele podłogowe

Rodzaj paneli podłogowych i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa,

szczególnie dotyczy to paneli dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień

ścieralności, twardość

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA PANELI PODŁOGOWYCH

| Klasa ścieralności | AC5 (33) |
| --- | --- |
| Łącznie desek | CLICK |
| Materiał spajający deski | zalecane użycie uszczelniacza Click Guard |
| Wymiary paneli (mm) | 1285x191x8 |
| Opakowanie (m2) | 2,22 |
| Grubość warstwy ścieralnej (mm) | 0,6 |
| Typ powierzchni laminatu | Pore |
| Materiał bazowy nośny | HDF |
| Warstwa spodnia | Laminat przeciwprężny |
| Zabezpieczenie antybakteryjne | Anti Bacteria Coating |
| Zawartość drewna | >90% |
| Odporność na; żar papierosowy, zaplamienia, blaknięcie. Zastosowanie pod ogrzewanie podłogowe | Tak |
| Połysk laminatu | wysoki |
| Gwarancja (lata) | 20 |

    - Posadzka z paneli podłogowych drewnianych (deska barlinecka lub inna o takich samych parametrach)

Posadzka układana wg technologii podanej przez producenta. Zgodnie z projektem aranżacji i wystroju wnętrza posadzka wykonana ma być z deski barlineckiej (lub innej o takich samych lub lepszych parametrach), w kolorze jesion select, 2-lamelową, o twardości 40 MPa.

Podłogę należy układać na suchym, czystym i równym podłożu. Przy różnicy poziomu podłoża większej niż 2 mm na 1 metrze bieżącym podłogi  należy je koniecznie wyrównać. Wilgotność podłoża drewnianego powinna wynosić max. 8%. Deski należy złożyć w pomieszczeniu w którym będzie układana podłoga na minimum 48 godzin, bez rozpakowywania.

Posadzkę należy ułożyć obowiązkowo z dylatacją poprzeczną w miejscu przewidzianym projektem.  Posadzka będzie ułożona w dwu kierunkach: do listwy dylatacyjnej wzdłuż Sali, od miejsca dylatacji w poprzek. Montaż podłogi barlineckiej wykonuje się bez użycia kleju.

Są to przypominające długie deski gotowe elementy zaopatrzone w pióra i wpusty. Na pierwszy rzut oka podłoga z takich paneli wygląda jak z prawdziwego drewna. Można ją ułożyć samodzielnie, bez specjalistycznych maszyn. Nie wymaga cyklinowania ani lakierowania. Jest trwała, odporna na uderzenia i zarysowania, a więc praktyczna i niekłopotliwa w eksploatacji.

Panele laminowane składają się z czterech warstw:

  górna jest odporna na ścieranie, uderzenia, chemikalia, światło słoneczne i wysoką temperaturę. Od jakości tej warstwy zależy wytrzymałość paneli na ścieranie;

  dekoracyjna to powłoka z zadrukowanego laminatu, impregnowana żywicą. Wzory zwykle imitują naturalne drewno, rzadziej kamień i płytki ceramiczne. Od niedawna oferowane są panele, które przypominają materiał naturalny nie tylko wzorem, ale i fakturą;

  nośna to zwykle płyta HDF lub MDF, rzadziej - płyta wiórowa. MDF i HDF to płyty pilśniowe produkowane z włókien drzewnych łączonych klejem pod działaniem wysokiego ciśnienia i temperatury. Im wyższa gęstość płyty, tym lepsze jej walory użytkowe. MDF to płyty średniej gęstości, HDF zaś - wysokiej (powyżej 800 kg/m3). Od wytrzymałości warstwy nośnej zależy odporność panelu na uderzenia i wgniecenia;

  przeciwprężna z laminatu lub kilku warstw specjalnie preparowanego, wzmocnionego papieru. Warstwa ta zapewnia stabilność kształtu i wymiarów, eliminując naprężenia powstające w innych warstwach panelu. Panele ze spodem z laminatu są stabilniejsze niż te z papierem przeciwprężnym.

Wadą paneli laminowanych jest towarzyszący chodzeniu po nich charakterystyczny, nienaturalny, głuchy odgłos, słyszalny również w niżej położonych pomieszczeniach. Elastyczna pianka stosowana jako podkład pod panele redukuje go w niewielkim stopniu. Dlatego część paneli produkowana jest z systemem wyciszającym. Jest to dodatkowa warstwa tłumiąca (pochłaniająca) odgłosy kroków. Podłoga z takich paneli jest o połowę cichsza, a dźwięki niższe, przez co mniej męczące dla ucha. Nie dochodzi też do powstawania echa i wibracji podczas chodzenia.

Planując wykończenie podłogi panelami, należy wziąć pod uwagę sposób użytkowania pomieszczenia, w jakim będą ułożone. Panele - zarówno laminowane, jak i drewniane - mają bowiem różną wytrzymałość, która przesądza o ich przeznaczeniu. Trzeba również wybrać sposób montażu oraz wykończenia. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto też oczywiście pamiętać o sprawdzeniu jakości paneli oraz zapoznaniu się z warunkami gwarancji.

Klasa paneli a ich przeznaczenie. Panele laminowane powinno się dobierać pod względem klasy przeznaczenia. Te, które są dobre do rzadko odwiedzanego pokoju gościnnego, nie sprawdzą się na przykład w korytarzu.

Drugim kryterium pozwalającym wyznaczyć przydatność paneli laminowanych do pomieszczeń o różnym przeznaczeniu, jest klasa ich ścieralności określana na podstawie testu Tabera, który polega na policzeniu liczby obrotów próbki podłogi wokół paska z papierem ściernym - aż do momentu początkowego uszkodzenia wzoru dekoracyjnego. Im większa liczba tych obrotów, tym lepsza odporność na ścieranie, czyli trwałość paneli. Wyróżniamy pięć klas ścieralności paneli.

Panele drewniane dobiera się zależnie od twardości ich warstwy wierzchniej, czyli od gatunku użytego na nią drewna. Do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, na przykład pokoi dziennych, polecane są podłogi z warstwą licową wykonaną z twardego drewna (na przykład: dąb, jesion, grab), do korytarzy lub na schody - z jeszcze twardszych gatunków egzotycznych (tali, badi, jatoba). Drewno miękkie (brzoza, olcha) jest natomiast wystarczające na posadzki w sypialniach

Twardość drewna określana jest współczynnikiem Brinella.

Sposób montażu. Podłoga panelowa to podłoga pływająca - znaczy to, że paneli nie przykleja się do podłoża, lecz jedynie łączy na krawędziach.

Do niedawna wszystkie panele montowało się przy użyciu kleju. Jednak obecnie stosuje się kilka sposobów montażu bezklejowego. Takie układanie paneli podłogowych jest całkowicie pewne i bezpieczne - wystarczy odpowiednio wyprofilowane pióro i wpust, a podczas łączenia panele zatrzaskują się, tworząc szczelne połączenie.

Układanie podłogi bez użycia kleju jest szybsze oraz łatwiejsze, a ponadto taka podłoga nadaje się do użytkowania natychmiast po ułożeniu. Co więcej, w razie potrzeby panele można również kilkakrotnie demontować i montować ponownie. Gdyby zaś doszło do uszkodzenia pojedynczego panelu, łatwo wymienić go na nowy.

Jakie argumenty mogą zatem przemawiać za wyborem paneli klejonych? Przede wszystkim są tańsze. Poza tym klej - oprócz tego, że łączy panele - w pewnym stopniu pełni również funkcję uszczelnienia, gdyż stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci w miejsca połączeń.

 Najdroższe i najlepsze - z płyty HDF. Na cenę ma także wpływ jakość druku warstwy dekoracyjnej oraz system łączenia - panele bezklejowe (laminowane i drewniane) są zawsze droższe od porównywalnych jakościowo paneli klejonych. Cena paneli drewnianych zależy głównie od drewna użytego na warstwę wierzchnią.

3.SPRZĘT

roboty można wykonac przy użyciu dowolnego sprzętu

### TRANSPORT

- Materialy   można przewozić dowolnymi   środkami transportu . Podczas transportu materialy  i elementy konstrukcji  powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami  lub utrata  stateczności

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT

5.1Ogólne wymagania robót

Wykonawca przedstawi  zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki  w jakich będzie wykonywane niniejsze zadanie remontowe. Zakres robót jak PRZEDMIARZE ROBÓT z ewentualnymi dodatkowymi robotami potwierdzonymi  przez Inspektora Nadzoru. protokołem konieczności

5.2Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa z wkładka stalową –siatka stalowa o Ø 4 mm zatopiona w warstwie  zaprawy- z oczyszczeniem podloza ulożeniem zaprawy z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltową szczelin dylatacyjnych

Wymagania podstawowe

- Podklad cementowey powinien być wykonany zgodnie z projektem, który okresla wymagana wytrzymalośc i grubośc podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

- Wytrzymałośc podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza na sciskanie-12mPa na zginanie 3 Mpa

- Podloze  na którym wykonauje się  podklad z warstwy wyrównawczej powinno być  wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą

- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku  paskiem papy

- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladów cementowych oraz w ciągu  co najmniej 3 dni  nie powinna być  niższa niż 5 ºC

- Zaprawę cementowa należy przygotować mechanicznie , zaprawa powinna mieć  konsystęcje gęstą- 5-7  cm zanurzenia stożka pomiarowego

- Ilośc spoiwa w podkladach  cementowych powinna być ograniczona do ilosci niezbednej-nie powinna przekraczać  niż 400 kg/m³

- Zaprawe cementową należy ukladac niezwłocznie po przygotowaniu pomiedzy  listwami  kierunkowymi o wysokości równekj grubosci podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zageszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

- Podklad powinien mieć powierzchnie  równa stanowiacą płaszczyzne lub pochylona zgodnie z ustalonym spadkiem

- Powierzchnia podkladu sprawdzana   dwumetrowa łatą w dowolnym miejscu nie powinna  wykazywac  większych przeswitow  niż 5 mm. Odchylenie powierzchnio podkladu od płaszczyzny (poziomej –pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/ m i 5 mm na całej dlugosci  lub szerokosci  pomieszczenia

- W ciagu  pierwszych 7 dni podklad powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym np. Przez przykrycie  folia polietynową albo spryskiwanie  powierzchni wodą

5.3 Wykonanie posadzki z płytek Gres

## Do wykonywania posadzek z plytek  można przystapić po całkowitym zakończeniu robót budowlanyc stanu surowego i robot wykończeniowych i instalacyjnych łacznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych

Opakowanie  zawiera obydwa składniki kleju. Należy dodać proszek (składnik A) do dyspersji (składnik B) i wymieszaÊ za pomocπ wolnoobrotowej wiertarki z mieszad≥em,

aø do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy częcio wym wykorzystaniu opakowania, składniki A i B trzeba mieszać proporcji wagowej 3 : 2. Należy odczekać 5do10 minut

i ponownie wymieszać Jeśli potrzeba, do kleju można dodać niewielką ilość wody. Klej należy rozprowadzać po podłożu pacą o zębach 3˜8 mm, w zaleønoúci od rozmiarów

płytek. Suche płytki układać na kleju i dociskać, póki jeszcze klej lepi się do rąk (przed upływem czasu naskorkowania).Prawidłowo dobrana konsystencja i wielkość zębów w w pacy sprawiają, ze klej pokrywa 65% powierzchni spodu plytki.Na zewnątrz budynków i w miejscach narażonych na trwałe zawilgocenie należy dodatkowo nakładać cienką warstweÍ

na powierzchnie montażowe płytek. W celu poprawienia stabilności płytek na nienasiakliwych podlożach  na kilka godzin przed ich mocowaniem naleøy wyszpachlowaÊ

podłoże cienka warstwę kleju.

W przypadku wodoszczelnego zabezpieczania podłoża  na 6 godzin przed klejeniem płytek dokładnie wyszpachlować podłoże warstwą  gruboúci ok. 1,5 mm, umieszczając

w środku warstwy szpachlowej taśmę uszczelniającą we wszystkich narożach, krawedziach i w szczelinach dylatacyjnych.

Nie należy układać płytek na styk. Zachować szerokość spoin w zależności od wielkości płytek i warunków eksploatacji.

Płytki na ścianach spoinowć materiałami nie wcześniej niż po 24 godzinach, a płytki na

posadzkach po 3 dniach. Na nienasiąkliwym podłożu czas twardnienia kleju ulega znacznemu wydłuzeniu.

Narzędzia i świeze zabrudzenia należy myć wodą.

Stwardniały klej mozna usunąć tylko mechanicznie.

Panele podlogowe

1. Transport, przechowywanie i aklimatyzacja

- transport i przechowywanie opakowań w pozycji poziomej, bez narażenia na gwałtowne zmiany wilgotności i temperatury,

- przed przystąpieniem do instalacji podłogę należy aklimatyzować przez co najmniej 48 godzin w zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniu, w którym ma być zamontowana,

- otwórz foliowe opakowania bezpośrednio przed instalacją,

- przed rozpoczęciem instalacji i w jej trakcie temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić przynajmniej 18°C a wilgotność względna powietrza 45-65%.

2. Kontrola materiału i podłoża

- przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić deski w świetle dziennym, czy nie posiadają uszkodzeń powierzchni lub innych wad; należy również sprawdzić, czy stan techniczny podłoża i pomieszczenia odpowiada wymaganiom zawartym poniżej,

- jeśli masz zastrzeżenia dotyczące jakości materiału lub podłoża, skontaktuj się ze sprzedawcą,

- producent nie uwzględnia reklamacji wynikających z niewłaściwie przygotowanego podłoża, wadliwej instalacji czy używania innych niż zalecane produktów do klejenia i pielęgnacji podłogi. Dostarczona partia materiału zawsze może różnić się odcieniem od wzorów pokazanych na zdjęciu lub we wzorniku ze względu na naturalne materiały użyte do produkcji podłóg

3. Zalecenia dotyczące podłoża

Ogólne

- podłogi Ipowood mogą być stosowane na stabilnych podłożach takich jak np. elastyczne wykładziny podłogowe, podłogi drewniane i podłogi ceramiczne,

- podłoża miękkie takie jak wykładziny dywanowe należy bezwzględnie usunąć,

- podłoże musi być równe, płaskie, suche a odchyłki płaszczyzny powierzchni nie mogą przekraczać 2 mm na 2 metrach długości,

- każdy rodzaj podłoża cementowego, podłoża drewniane i ceramiczne muszą być całkowicie wysuszone (maksymalna wilgotność podłoża cementowego badana higrometrem CM nie może przekraczać 2,0% a anhydrytowego 0,5%).

Zabezpieczenie przed wilgocią

- układanie podłogi Ipowood na podłoża cementowe lub anhydrytowe należy rozpocząć od wykonania izolacji przeciwwilgociowej,

- dotyczy to również podłoży ceramicznych, drewnianych, ogrzewanych i wykładzin elastycznych (np. PCV),

- należy stosować folię paroizolacyjną o grubości min. 0,2 mm,

- w pomieszczeniach usytuowanych na poziomie gruntu i poniżej poziomu gruntu należy stosować dwie warstwy folii paroizolacyjnej ułożone na krzyż dla lepszego zabezpieczenia przed wilgocią.

4. Zalecenia dotyczące montażu

- zmierz dokładnie pomieszczenie i zamontuj pierwszy rząd desek,

- deski w ostatnim rzędzie nie powinny być węższe niż 5 cm,

- jeśli to konieczne, przytnij odpowiednio deski z pierwszego rzędu,

- podłogi są produktem naturalnym i każda deska posiada indywidualny odcień i fakturę, dlatego przed montażem należy je przemieszać, aby osiągnąć najlepsza kompozycję odcieni,

- układaj deski podłogowe zgodnie z kierunkiem padania światła,

- na podłożach drewnianych (deski) zalecamy układanie w kierunku prostopadłym do kierunku ułożenia istniejącej podłogi.

5. Dylatacje

- podłogi  należą do grupy podłóg pływających,

- desek nie przytwierdza się na stałe do podłoża,

- listwy przypodłogowe nie mogą być mocno dociskane do podłogi; należy je montować w taki sposób, aby umożliwiały jej swobodną pracę,

- należy pozostawić co najmniej 10 mm odstęp od wszelkich na stałe zamontowanych elementów i ścian,

- powierzchnie podłogi przekraczające 100 m2, lub o długości boku przekraczającej 
10 m oraz przejścia miedzy pomieszczeniami muszą być oddzielone dylatacjami

6. Sposób układania podłóg  jako podłogi pływającej

- Przed rozpoczęciem układania desek należy wykonać odpowiednią izolację przeciwwilgociową (folia paroizolacyjna o grubości min 0,2 mm) oraz zastosować podkład korkowy w rolce o grubości min. 1,8mm jako warstwę izolacji akustycznej i termicznej. W przypadku, gdy instalujemy podłogę łączoną na sklejane połączenie pióro-wpust, należy zastosować klej PVA o klasie D3 (np. Wicanders W185). W trakcie instalacji nadmiar kleju należy wycierać niezwłocznie wilgotną gąbką.

- Układanie podłogi rozpocznij od lewego rogu pomieszczenia, wstawiając klin o odpowiedniej grubości między czołową krawędź deski a ścianę. Deski należy ustawić w taki sposób, aby pióra były wystawione w stronę pomieszczenia. Przy pomocy sznurka należy sprawdzić, czy pierwszy rząd został właściwie ułożony. Jeśli ściana, wzdłuż której układasz podłogę nie jest równa, przytnij odpowiednio deski z pierwszego rzędu, tak aby zapewnić właściwy odstęp dylatacyjny od ściany. Po dopasowaniu pierwszego rzędu ustal położenie desek stosując odpowiednie kliny.

- Układanie następnego rzędu desek należy rozpocząć od fragmentu, który pozostał z pierwszego rzędu (jeśli jego długość zapewnia uzyskanie odpowiedniego przesunięcia miedzy końcówkami desek w sąsiednich rzędach). Przesunięcie końcówek desek w sąsiednich rzędach podłogi nie może być mniejsze niż 30 cm.

- W ten sposób należy kontynuować układanie następnych rzędów. W przypadku konieczności docinania desek do elementów wyposażenia pomieszczeń, które zostały na stałe zamocowane do podłoża, należy pamiętać o pozostawieniu odpowiedniego odstępu dylatacyjnego (min. 10 mm). Jeżeli istnieje taka możliwość, należy odpowiednio podciąć futryny, tak aby deski swobodnie wsuwały się między podłoże a obciętą krawędź. Wszystkie dylatacje należy zabezpieczyć odpowiednimi profilami wykończeniowymi.

- Ostatni rząd desek należy dociąć, pamiętając o pozostawieniu odpowiednich szczelin dylatacyjnych.

- Kliny zastosowane przy instalacji podłogi, należy usunąć dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju. Po usunięciu klinów można rozpocząć montaż listew przypodłogowych.

7. Zabezpieczenie podłogi przed zużyciem

- jeśli w pomieszczeniu, w którym została zainstalowana podłoga nie zakończono jeszcze prac budowlanych należy zabezpieczyć ją przed zniszczeniem powierzchni, przykrywając ją tekturą falistą, sklejka lub pilśnią,

- nie przesuwaj ciężkich mebli po podłodze,

- należy stosować podkładki z filcu pod nóżki mebli,

- kółka krzeseł biurowych powinny spełniać wymagania normy DIN 68131,

- przy wejściach połóż dobrej jakości maty czyszczące, skutecznie usuwające brud, piasek i wodę z obuwia,

- nigdy nie używaj mat czyszczących ze spodem z gumy lub lateksu, ponieważ mogą pozostawić trwałe ślady na podłodze,

- nie dopuszczaj do gromadzenia się wody na powierzchni podłogi,

- W trakcie eksploatacji podłogi wilgotność względna powietrza powinna być utrzymywana na poziomie 45-65% a temperatura na poziomie ok.20°C,

- w sezonie grzewczym wilgotność powietrza ulega znacznemu obniżeniu, co może powodować nadmierne przesuszenie się podłogi,

- drewno jest materiałem naturalnym i może to doprowadzić do kurczenia się desek i powstawania minimalnych szczelin w miejscach połączeń,

- aby zabezpieczyć się przed tym efektem stosuj nawilżacze powietrza,

- podłoga  jest materiałem wytwarzanym z naturalnego drewna, dlatego pewne jego gatunki będą zmieniać swój odcień, gdy będą wystawione na działanie światła dziennego (szczególnie wiśnia, merbau i kempas); używaj zasłon, rolet lub żaluzji w celu zminimalizowania tego efektu.

- 6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBOT

6.1 Wymagana jakośc materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości  lub znakiem  kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu

6.2 Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałow ,których właściwowści nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie należy stosować  również materiałow  przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym)

6.3 Należy  przeprowadzić kontrolę dotrzymania  warunków ogólnych wykonania robót( cieplnych, wilgotnosciowych. Sprawdzić  prawoidlowośc wykonania podkładu, posadzik dylatacji

#### Wszelkie odchylenia w parametrach powinny być naprawione przez Wykonawcę.Wykonawca powinien  przedstawić zamawiającemu certyfikaty stosowanych materiałów

7.PRZEDMIAR  I OBMIAR ROBÓT

Obmiar robot  należy prowadzić na bieżąco w miarę odbieranych robót według jednostek zawartych w przedmiarze robót. podlega on akceptacji przez Inspektora Nadzoru

## Jednostka obmiarową jest m² ( metr kwadratowy) wykonanej posadzki czy oblicowania

## KONCOWY OBMIAR WYKONANYCH ROBOT ODBĘDZIE SIĘ PODCZAS ODBIORU TECHNICZNEGO  -częściowego

### 8.OPIS SPOSOBU OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty podlegają odbiorowi wg poniższych zasad

8.1 Odbiór materiałów i  robot powinien obejmować zgodnośc z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwowści technicznych tych  materiałow

Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałow ,których właściwowści nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie należy stosować  również materiałow  przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym)

8.2 wyniki odbiorów materialow i wyrobow należy kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy

8.3 Odbior powinien obejmować

- -sprawdzenie wygladu zewnetrznego- badanie wzrokowe

- sprawdzenie prawidlowości ukształtowania posadzki- ocena wzrokowa

- sprawdzenie grubosci podkladu cementowego wbedzie przeprowadzone w trakcie wykonywania podkładu

- sprawdzenie prawidlowości wykonania styków materiałow posadzkowych;badania prostoliniowości należy wykonac  za pomocą naciagnietego drutu i pomiaru  odchyleń z dokładnością do 1 mm a szerokośc spoin – za pomoca szczelinomierza lu lub suwniarki

- sprawdzenie prawidlowości cokołów i listew wykańczających- metoda wzrokową

9.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT  TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH- PODSTAWOWE PŁATNOŚCI

Cena jednostki obmiarowej:

## Cena  wykonania- ułozenia  1 m² posadzki czy oblicowania  obejmuje:

- prace pomiarowe roboty przygotowawcze

- przygotowanie podłoża

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

- wykonania warstwy wyrownawczej

- ulozenie zaprawy samopoziomujacej

- ulozenie plytek na kleju lub ulozenie paneli podlogowych

- zafugowanie,zalozenie listw wykańczajacych

- oczyszczenie  stanowiska pracy

Podstawa płatności  stanowi protokół odbioru robót przyjętych przez Inspektora nadzoru

  - PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,

klasyfikacja, właściwości

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i panele. Pobieranie próbek i warunki odbioru

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

Lastrykowych paneli. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania

Komplet obowiązujących norm zharmonizowanych  PN –EN, m innymi:

- PN-B-1008-2004- Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek zanieczyszczeń

- PN –EN  197-1 2002 Cement  Sklad  wymagania i kryteria zgodności dotyczace cementów powszechnego uzytku

- PN-EN-13139;2003 kruszywa do zaprawy

norm branżowych ,  wytycznych i przepisów dotyczących pozyskiwania materiałów budowlanych, sposobu ich składowania, wbudowania i zasad odbioru