W.01.02.01	HORYZONTALNY   PRZEWIERT STEROWANY

1. 	WSTĘP

## 1.1 	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru fragmentu robót budowy kanalizacji sanitarnej  metodą  bezwykopową dotyczących przejścia wzdłuż drogi  powiatowej. Wymieniony zakres robót objęty jest Projektem technicznym pn. : „Budowa Kanalizacji sanitarnej Etap III zadanie 1 ”

”

## 1.2 	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z p.1.1

## 1.3 	Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z usytuowaniem w poboczu drogi powiatowej  na odcinku S109-A9 – 85mb rurociągu głównego dz258x26,7mm PE. Konieczność wykonania wynika z przeprowadzonych uzgodnień. Przewiert  na odcinku S109-A9 wykonać w dwóch odcinkach wg zawartych uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych w Cieszynie.

Rurociąg przewodowy należy wykonać ze specjalistycznych rur do technologii bezwykopowych, dwuwarstwowych,  opancerzonych  z PE80 do kanalizacji (np. Elplast), szeregu wymiarowym SDR 11 wymiar 258x26,7mm.

Rury powinny cechować się parametrami wytrzymałościowymi w testach:

test karbu (test na powolną propagację pęknięć),test FNCT (ang. Full Notch Creep Test),na poziomie 5000 h lub więcej, potwierdzonymi stosownymi dokumentami.

## 1.4 	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi  obowiązującymi  przepisami, oraz ze  Specyfikacją  Techniczną  D.03.02.01 pkt.1.3. „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Puńcowie”.

### 1.4.1. Technologia wykonania  kanalizacji metodą horyzontalnego przewiert

### sterowany

W nawiązaniu do uzgodnień z Powiatowym Zarządem Dróg w Cieszynie, który jest administratorem tej drogi,  rurociągi zlokalizowane w drogach mogą być jedynie usytuowane pod warunkiem wykonania go metodą jak najmniej inwazyjną dla drogi. Zaprojektowano go jako przewiert sterowany. Rurociąg do kanalizacji sanitarnej  należy wykonać  ze specjalistycznych rur PE 80 do technologii bezwykopowych wytrzymałości na powolną propagację pęknięć min 5000h jak opisano w punkcie 1.3). Połączenia poszczególnych odcinków rurociągów należy wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe.

Projektowane rozwiązania lokalizacji rurociągu oraz jego charakterystyczne rzędne pokazano na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 :1000 oraz przekrojach poprzecznych wykonanych w skali 1:100/1000.

Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej, przewodowej lub kabla. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego. Cała metoda  sterowania polega na pracy specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą której  precyzyjnie steruje się odwiertem. Asymetrycznie ukształtowana głowica montowana na żerdziach wiertniczych w połączeniu z kombinacją wiercenia i przeciskania, pozwala w dosyć dużym zakresie sterować trasą przewiertu.  Często zwłaszcza dla długich przewiertów w trudnych gruntach stosuje się wspomaganie wiercenia poprzez pompowanie roztworów bentonitowych na czoło odwiertu, które zmniejszają opory wiercenia i stabilizują otwór.

W asymetrycznej głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której kontroluje się  na bieżąco  i koordynuje się trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych czy przeszkód terenowych istnieje możliwość ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia.

## 1.5 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST D.03.02.01 „Budowa kanalizacji ssanitarnej w Puńcowie”.

# 2.0.Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu kanalizacji zgodnie z pkt. 1.3 są materiały budowlane które posiadają atest wytwórcy, odpowiadają obowiązującym przepisom i normom.

## 2.1 	Rury przewiertowe

Jako rury należy zastosować rury opancerzone do technologii bezwykopowych dwuwarstwowe z zewnętrzną  warstwą ochronną o podwyższonej wytrzymałości na inicjację i propagację pęknięć  -  wyniki w testach karbu (test na powolną propagację pęknięć) i FNCT (ang. Full Notch Creep Test) na poziomie 5000 h lub więcej, potwierdzonej stosownymi dokumentami, do wodociągów, szeregu wymiarowym PE80 SDR 11 o wymiarach 258x26,7mm (np. Elplast). Wykonany w ten sposób rurociąg stanowi jednocześnie rurociąg przewodowy dla ścieków sanitarnych.

## 2.2 	Składowanie materiałów

Rury przewiertowe - przewodowe z PEHD

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PEHD  nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.

Rury należy układając  w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane osobno. Wykonawca jest  zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób  zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub  pojedynczych rur.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku powodując ich deformację.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować.

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób : uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. Składowane  rury  i  elementy  nie  mogą być  narażone  na  intensywne  oddziaływanie  ciepła, rozpuszczalników  i  kontakt  z  otwartym  ogniem. Należy  chronić  rury  przed uszkodzeniami, silnym  zanieczyszczeniem  uszczelnień i przed obciążeniami  punktowymi. W  przypadku  późniejszego  składowania  bez  opakowania fabrycznego  należy  każdorazowo  uzależnić  ilość  warstw  rur  od  warunków  gruntowych,  miejscowych  warunków  przeładunku  bezpieczeństwa. Pod  pierwsza  warstwą  rur  powinny  być  ułożone  drewniane  kantówki, aby zapobiec  nanoszeniu  błota  przez  ściekającą  wodę  deszczową  i  przymarzaniu  rur  do  podłoża.

# 3. 	SPRZĘT

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D.03.02.01 pkt. 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Puńcowie”.

Sprzęt winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Dobór sprzętu budowlanego pod względem typów i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę PZJ, zaakceptowanym przez Inżyniera.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

# 4. 	TRANSPORT

Wymagania ogólne  dotyczące transportu materiału podano w  ST D.03.02.01 pkt. 4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Puńcowie”. Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w taki sposób aby uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP.

Transport może  odbywać  się  na  zasadach  określonych  w  przepisach  Prawa  o  Ruchu  Drogowym. Rury przewozić w pozycji leżącej - poziomej równolegle do kierunku jazdy na podkładach  i klinach uniemożliwiających przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury  powinny  być  przewożone  na  odpowiednio  przygotowanych  pojazdach  oraz  w sposób  fachowy  załadowane  i  rozładowane. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  Należy  unikać  jakichkolwiek  uderzeń. Rury  są  zwykle  dostarczane  w  12-sto  metrowych  odcinkach  z  fabrycznie  nałożonym  łącznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne , najczęściej w formie palety  rur nadają  się  do  transportu i składowania.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne".

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PEHD należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania:

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym     powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leżeć, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur,

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,

- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m.

# 5. 	WYKONANIE ROBÓT

Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 00C i niższej z uwagi na kruchość rur w tych temperaturach. Kształtki (łuki) należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur .

Ogólne zasady wykonania podano w  ST D.03.02.01 pkt. 5. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Puńcowie”. Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi Projekt Organizacji Ruchu na czas robót, harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone  roboty związane z ułożeniem rurociągu  bezwykopową  metodą przewiertu sterowanego.

Rurociągi kanalizacyjne ułożyć wg rzędnych zawartych na profilu podłużnym.

Na całej długości rurociąg będzie wykonany z  rur przewiertowych (jak w punkcie 2.1) do sieci kanalizacyjnej, szeregu wymiarowym SDR 11 wymiar 258x26,7mm (np. Elplast), łączonych   zgrzewaniem doczołowym.

Istotnym czynnikiem warunkującym możliwość wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwóch parametrów: długości i średnicy rurociągu. Dodatkowym czynnikiem są lokalne warunki geologiczne. Przejścia wykonywane technologią przewiertów sterowanych nie przekraczają odcinków w granicy 200.0 metrów, chociaż istnieją techniczne możliwości wykonania znacznie dłuższych przewiertów.

Na podstawie ustalonej długości wykonywanego przewiertu i znanej  średnicy rurociągu należy dobrać  odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadku należy zastosować wiertnice małe - wykorzystywane do układania rurociągów na dystansie do 120 m.

Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli uniknąć naruszenia na całej długości jezdni. Bardzo ważną zaletą jest krótki czas realizacji przewiertu. Punkt wejścia i wyjścia, promienie krzywizn oraz kąty wejścia i wyjścia dostosowane do rysunku oraz rozmiarów zastosowanej wiertnicy. Kąt wejścia, tj. kąt pod którym wprowadzana jest w grunt głowica wiercąca, znajduje się zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Wielkość kąta zależy od rozmiarów wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem.

Przy projektowaniu przyjęto kąt równy 30% (15°) dla uproszczenia obliczeń przyjmuje się 1°= 2%. co można uzyskać niezależnie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce ustawienia wiertnicy zależy od zaprojektowanego punktu wejścia oraz, co czasami jest sprawą zasadniczą, głębokości posadowienia rury. Należy uważać, by promień krzywizny przewiertu nie był mniejszy od dopuszczalnego promienia gięcia żerdzi wiertniczych.

Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promień gięcia żerdzi, a nie samej rury. Dla

rur stalowych odwrotnie. Maksymalne odchylenie żerdzi na jej całkowitej długości

nie może przekraczać - w zależności od średnicy żerdzi - od 6% do 11%. W

zależności od klasy wiertnicy stosuje się żerdzie długości 1,50 – 2,00 m dla wiertnic

małych, 3,00 – 3,50 m.

Mając zadaną głębokość, kąt wejścia oraz dopuszczalne odchylenie żerdzi obliczamy odległość, w jakiej należy ustawić wiertnicę.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 6 m do 20 m w osi przewiertu i szerokości 2 - 4 m w zależności od klasy wiertnicy. Kąt wyjścia utrzymywany jest z reguły w zakresie 20-30%, aby ułatwić późniejsze wprowadzanie rury podczas przeciągania. Dla rur stalowych kąt ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjścia należy przewidzieć miejsce składowania rury. Przed rozwiercaniem należy rurę zgrzać lub zespawać tak, aby przeciągać jeden odcinek w całości. Nie można robić przerw podczas przeciągania, szczególnie na zgrzewanie czy spawanie odcinków rury. Lokalizacja przewiertu umożliwia miejsce od strony wyjścia, gdzie będzie można i cały odcinek rury przygotować do wciągania. O ile większość wiertnic jest na podwoziu gąsienicowym i nie potrzebuje żadnych dróg, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania płuczki montowane są przeważnie na przyczepach ciężarowych i wymagają przygotowania odpowiednich dojazdów.

Korzystne jest, szczególnie dla większych przewiertów, zlokalizowanie najbliższego punktu czerpania wody niezbędnej do przygotowania płuczki.

# 6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji przeprowadzić na podstawie atestów producentów, porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne.

Kontrola jakości robót winna obejmować następujące badania:

- rzędnych ułożenia kanału

- sprawdzenie uszczelnienia przewodów,

- przeprowadzenie próby szczelności przewodu,

- jakości  użytych  materiałów

# 7. 	OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz obliczenie rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Jednostką obmiarową jest metr (m) wykonanego przewiertu.

# 8. 	ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają odbiorowi wg ST D.03.02.01 pkt.8. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Puńcowie Etap III zadanie 1”.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  prawidłowo, zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i Specyfikacją  Techniczną jeżeli  wszystkie  pomiary  i badania, z  zachowaniem  tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki  pozytywne. W  przypadku  stwierdzenia  usterek, Kierownik  Projektu ustali  zakres i  termin wykonania robót poprawkowych na  koszt  Wykonawcy.

# 9. 	PODSTAWY PŁATNOŚCI

Wymagania ogólne podano w ST D.03.02.01 pkt. 9. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Puńcowie Etap III zadanie 1” Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace  pomiarowe i przygotowawcze

- zakup i dostawę materiału;

- ułożenie  rurociągu  metodą przewiertu sterowanego;

- wykonanie  wszystkich  niezbędnych pomiarów , badań  i  sprawdzeń

- telewizyjną inspekcję rurociągów przewodowych

# 10. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 	Normy:

- PN-B-06712		Kruszywa mineralne.

- PN-68/B-06050		Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania  i badania przy odbiorze.

3.    PN-S-02205                   Roboty ziemne

3.      PN-72/B-10727		Wodociągi. Przewody wodociągowe  na terenach szkód

górniczych, Wymagania i badania przy odbiorze.

4.      PN-EN 1610		Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

5.      PN-72/B-8971-05	Wodociągi i kanalizacja.

6.      PN-93/C-89218		Rury  i  kształtki  z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie

wymiarów.

- PN-87/B-01060		Sieć  wodociągowa  zewnętrzna. Obiekty  i  elementy				wyposażenia. Terminologia.

8.     BN-77/8971-07		Rury ciśnieniowe o  przekroju kołowym