WARUNKI  TECHNICZNE

WYKONANIA  REMONTU  UL. BESKIDZKIEJ  W  PUŃCOWIE

GMINA  GOLESZÓW

I    WSTĘP

1.   Warunki techniczne wykonania remontu ul. Beskidzkiej w wyniku zniszczenia istniejącej

nawierzchni tłuczniowej w czasie powodzi stanowią potrzebę naprawy ulicy na odcinku w

km 00+000,0 do km 00+200,0 w celu umożliwienia korzystania, dojazdu mieszkańców do

posesji prywatnych.

2.   Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże protokolarnie plac budowy Wykonawcy.

3.   Zamawiający uzgodni z Wykonawcą harmonogram wykonania robót.

4.   Wykonawca przed przystąpieniem do robót ustawi oznakowanie pionowe dla potrzeb

prowadzonych robót zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie

drogowym (instrukcja MP nr 24/90184)

5.   Warunki wykonania i odbioru robót zostały określone w załączonych do SIWZ

specyfikacjach technicznych.

II   PROJEKTOWANA  KONSTRUKCJA  POD  DROGĘ

- wyrównanie podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 12 cm ;

- podbudowa z tłucznia kamiennego (warstwa górna) grubości 8 cm ;

- warstwa profilowa z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej grubości 3 cm ;

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej grubości 4 cm.

Odwodnienie

Wykonać odwodnienia skarpy poprzez ułożenie wzdłuż istniejącego ogrodzenia ścieku prefabrykowanego 30x50x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podłożu z pospółki grubości 10 cm zakończonego studzienką ściekową na rurze betonowej z osadnikiem bez syfonu podłączoną przykanalikiem o średnicy 150 mm do wybudowanej na istniejącej kanalizacji deszczowej studni rewizyjnej z kręgów betonowych średnicy 800 mm z włazem kanałowym żeliwnym 25 t. Skarpę wzdłuż ścieku prefabrykowanego umocnić płytami ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

III  WYKONANIE

Kolejność czynności przy remoncie ul. Beskidzkiej w Puńcowie przedstawia się

następująco :

Droga

- wykonać koryto na całej szerokości jezdni głębokości 20 cm mechanicznie ;

- załadować koparką ziemię uprzednio zmagazynowaną na odkładzie z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km ;

- wyprofilować i zagęścić podłoże pod warstwy konstrukcyjne przy użyciu walca statycznego ;

- wyrównać podbudowę tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym grubości 12 cm ;

- wykonać nawierzchnię z tłucznia kamiennego grubości 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym (warstwa dolna) ;

- wykonać podbudowę z tłucznia kamiennego (warstwa górna) grubości 8 cm po zagęszczeniu mechanicznym ;

- wykonać warstwę profilową z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie grubości 3 cm ;

- wykonać warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie grubości 4 cm ;

- obsypać pobocza drogi niesortem kamiennym 0/31,5 mm ręcznie z zagęszczeniem mechanicznym.

Odwodnienie

- wykonać wykopy koparką pod studzienkę ściekową, przykanalik, studnię rewizyjną i dokonać korekty nachylenia skarpy ;

- wykonać studzienkę ściekową (wpust uliczny 40 t) na rurze betonowej średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu ;

- wykonać studnię rewizyjną na istniejącej kanalizacji deszczowej z kręgów betonowych średnicy 800 mm, głębokości do 1,20 m z włazem kanałowym żeliwnym 25 t ;

- ułożyć przykanaliki z rur PCV średnicy 150 mm typu S na podłożu z materiałów sypkich grubości 10 cm i obsypką rur materiałem sypkim (30 cm nad rurę) ;

- ułożyć ściek prefabrykowany betonowy 30x50x14 cm (wzdłuż ogrodzenia) na posypce cementowo-piaskowej i podłożu z pospółki grubości 10 cm na długości 80,0 m ;

- wykonać umocnienie skarpy z płyt ażurowych 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej – wzdłuż ścieku prefabrykowanego na długości 80,0 m.