OBIEKT:  MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

UL. SPACEROWEJ W PUŃCOWIE

GMINA  GOLESZÓW

## Grupa   451            Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa    4511           Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ;

roboty ziemne

Kategoria 45111    Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Grupa  452             Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie

inżynierii lądowej i wodnej

Klasa  4523             Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,

lotnisk i wyrównania terenu

Kategoria 45232    Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Kategoria 45233    Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

LOKALIZACJA:           Puńców

## PRZEDMIAR  ROBÓT

INWESTOR:	          GMINA  GOLESZÓW

ul. 1 Maja 5

43-440  Goleszów

woj. śląskie

### OPRACOWAŁ:	mgr inż. Andrzej ROIK

Data opracowania : czerwiec 2015 r.

PRZEDMIAR  ROBÓT

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI  DROGI  GMINNEJ  UL. SPACEROWEJ                          W  PUŃCOWIE

ODCINEK   od ul. Kojkowickiej        210,0 m

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

i roboty ziemne                                                          CPV  45 111200-0

1.   Mechaniczne ścinanie i plantowanie poboczy o grubości 10 cm z

odwozem ścinki samochodem samowyładowczym na odkład

KNNR 6 tabl. 1301-0500 + Cena rynkowa   ST D.06.03.01.

210,0 x 2 – (10,0 + 6,0) = 404,00 m

404,00 x 0,50 = 202,00 m2

----------------------------------------------------------------

Razem roboty ziemne

Roboty rozbiórkowe

## Roboty rozbiórkowe                                                CPV  45 111300-1

2.   Cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej grub. 6 cm

KNR SEK 06 - 01 tabl. 0106-04 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

10,00 m

3.   Rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości 6 cm mechanicznie

KNNR 6 tabl. 0802-0400 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

10,0 x 0,3 = 3,00 m2

4.   Rozebranie podbudowy tłuczniowej grub. 15 cm mechanicznie

KNNR 6 tabl. 0802-0200 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

(10,0 + 6,0) x 0,5 x 3,0 = 24,00 m2

Roboty w zakresie usuwania gruzu                        CPV  45 111220-6

5.   Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem samowyładowczym do 5 t na

odległość 1 km

KNR 4-01 tabl. 0108-1100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

3,00 x 0,06 = 0,18 m3

6.   Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem samowyładowczym do 5 t –

za dalszy 1 km (dalsze 2 km)

KNR 4-01 tabl. 0108-1200 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

0,18 x 2 = 0,36 m3

-----------------------------------------------------------------

Razem roboty rozbiórkowe

Podbudowa

Fundamentowanie ulic                                             CPV  45 233330-1

7.    Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni przy użyciu walca wibracyjnego, grunt kategorii II – IV

KNNR 6 tabl. 0103-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.

Droga  (10,0 + 3,2) x 0,5 x 6,0 + 3,2 x 204,0 = 692,40 m2

Wjazdy i zjazdy

10,0 x 1,5 + 6,0 x 1,5 = 24,00 m2

692,40 + 24,00 = 716,40 m2

8.    Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy

po zagęszczeniu mechanicznym 8 cm

KNNR 6 tabl. 0113-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

716,40 m2

-----------------------------------------------------------------

Razem podbudowa

Nawierzchnia drogi

Roboty z zakresie nawierzchni ulic                       CPV  45 233252-0

9.     Czyszczenie nawierzchni nie ulepszonej mechanicznie

KNNR 6 tabl. 1005-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

716,40 m2

10.   Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową mechanicznie

KNNR 6 tabl. 1005-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

716,40 m2

11.   Wyrównanie istniejącej podbudowy (profilowanie) mieszanką mineralno-

bitumiczną, grysową mechanicznie grub. 3 cm z transportem masy

samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km

KNNR 6 tabl. 0108-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05b

Droga  (10,0 + 3,0) x 0,5 x 6,0 + 3,0 x 204,0 = 651,00 m2

651,00 + 24,00 = 675,00 m2 x 0,075 = 50,63 Mg

50,63 Mg

12.   Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t

ponad  5 km (dalsze 25 km) - wyrównanie

KNNR 6 tabl. 0108-0500 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05b

50,63 Mg x 25 = 1265,75 Mg

1265,75 Mg

13.   Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie

KNNR 6 tabl. 1005-0600 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

651,00 m2

14.   Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej mechanicznie

(między warstwami)

KNNR 6 tabl. 1005-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

651,00 m2

15.   Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa

ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy

samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km

KNNR 6 tabl. 0309-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05a

651,00 m2

16.   Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t

ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0309-0700 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05a

651,00 x 0,100 = 65,10 Mg x 25 = 1627,50 Mg

1627,50 Mg

17.   Wykonanie pobocza z klińca łamanego 4/31,5 mm ręcznie z

zagęszczeniem mechanicznym o szerokości 25 cm

KNNR 6 tabl. 0107-0100 + Cena rynkowa   ST.D.04.08.04.

210,0 x 2 – (10,0 + 6,0) = 404,00 m

404,00 x 0,25 x 0,12 = 12,12 m3

18.  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i

grysami kamiennymi o frakcji 5-8 mm (jednokrotne)

KNNR 6 tabl. 1002-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.08.

404,00 x 0,25 = 101,00 m2

---------------------------------------------------------------

Razem nawierzchnia

Oznakowanie pionowe i tymczasowa organizacja ruchu na czas

remontu drogi

## Instalowanie znaków drogowych                         CPV 45 233290-8

Oznakowanie pionowe

19.  Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm

KNNR 6 tabl. 0702-0100 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

4,00 szt.

20.  Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

informacyjne o powierzchni do 0,3 m2

KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

4,00 szt.

-----------------------------------------------------------------

Razem oznakowanie

R A Z E M

V A T                         23 %

O G Ó Ł E M

PRZEDMIAR  ROBÓT

MODERNIZACJA  NAWIERZCHNI  DROGI  GMINNEJ  UL. SPACEROWEJ                          W  PUŃCOWIE

ODCINEK   od ul. Sadowej          88,0 m

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

i roboty ziemne                                                          CPV  45 111200-0

1.   Mechaniczne ścinanie i plantowanie poboczy o grubości 10 cm z

odwozem ścinki samochodem samowyładowczym na odkład

KNNR 6 tabl. 1301-0500 + Cena rynkowa   ST D.06.03.01.

88,0 x 2 – (6,0 + 6,0 + 6,0 + 7,0 + 7,0) = 144,00 m

144,00 x 0,30 = 43,20 m2

----------------------------------------------------------------

Razem roboty ziemne

Roboty rozbiórkowe

## Roboty rozbiórkowe                                                CPV  45 111300-1

2.   Cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej grub. 6 cm

KNR SEK 06 - 01 tabl. 0106-04 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

3,0 x 2 + 4,0 = 10,00 m

3.   Rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości 6 cm mechanicznie

KNNR 6 tabl. 0802-0400 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

10,0 x 1,0 = 10,00 m2

Roboty w zakresie usuwania gruzu                        CPV  45 111220-6

4.   Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem samowyładowczym do 5 t na

odległość 1 km

KNR 4-01 tabl. 0108-1100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

10,00 x 0,06 = 0,60 m3

5.   Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem samowyładowczym do 5 t –

za dalszy 1 km (dalsze 2 km)

KNR 4-01 tabl. 0108-1200 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

0,60 x 2 = 1,20 m3

-----------------------------------------------------------------

Razem roboty rozbiórkowe

Nawierzchnia drogi

Roboty z zakresie nawierzchni ulic                       CPV  45 233252-0

6.     Czyszczenie nawierzchni ulepszonej bitumicznej mechanicznie

KNNR 6 tabl. 1005-0600 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

28,0 + 15,0 + 45,0 = 88,0 x 3,0 = 264,00 m2

264,00 m2

7.     Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową mechanicznie

KNNR 6 tabl. 1005-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

264,00 m2

8.     Wyrównanie istniejącej podbudowy (profilowanie) mieszanką mineralno-

bitumiczną, grysową mechanicznie grub. 3 cm z transportem masy

samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km

KNNR 6 tabl. 0108-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05b

Droga  88,0 x 3,0 = 264,00 m2 x 0,075 = 19,80 Mg

19,80 Mg

9.     Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t

ponad  5 km (dalsze 25 km) - wyrównanie

KNNR 6 tabl. 0108-0500 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05b

19,80 Mg x 25 = 495,00 Mg

10.   Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie

KNNR 6 tabl. 1005-0600 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

264,00 m2

11.   Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej mechanicznie

(między warstwami)

KNNR 6 tabl. 1005-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

264,00 m2

12.   Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa

ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy

samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km

KNNR 6 tabl. 0309-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05a

264,00 m2

13.   Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t

ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0309-0700 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05a

264,00 x 0,100 = 26,40 Mg x 25 = 660,00 Mg

660,00 Mg

14.   Wykonanie pobocza z klińca łamanego 4/31,5 mm ręcznie z

zagęszczeniem mechanicznym o szerokości 25 cm

KNNR 6 tabl. 0107-0100 + Cena rynkowa   ST.D.04.08.04.

88,0 x 2 – (6,0 + 7,0) = 163,00 m

163,00 x 0,25 x 0,07 = 2,85 m3

15.  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i

grysami kamiennymi o frakcji 5-8 mm (jednokrotne)

KNNR 6 tabl. 1002-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.08.

163,00 x 0,25 = 40,75 m2

------------------------------------------------------------------

Razem nawierzchnia

Wjazdy, zjazdy i skrzyżowania

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

i roboty ziemne                                                          CPV  45 111200-0

16.  Wykop koparką o pojemności łyżki 0,15 m3 w gruncie kat. IV i odwóz

samochodem wywrotką 5 t na odległość 1 km

KNNR 1 tabl. 0202-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

Wjazdy

Nr 10                       6,0 x 3,0 = 18,00 m2

Nr 12  (7,0 + 4,0) x 0,5 x 2,5 = 13,75 m2

Skrzyżowanie (poszerzenie)  4,0 x 4,0 x 0,5 = 8,00 m2

Razem   18,00 + 13,75 + 8,00 = 39,75 m2 x 0,20 = 7,95 m3

7,95 m3

17.  Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

ponad 1 km samochodem wywrotka 5 t przy przewozie po drogach o

nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

7,95 x 2 = 15,90 m3

----------------------------------------------------------------

Razem roboty ziemne

Podbudowa

Fundamentowanie ulic                                            CPV  45 233330-1

18.  Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni przy użyciu walca wibracyjnego, grunt kategorii II – IV

KNNR 6 tabl. 0103-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.

Wjazdy i zjazdy

6,0 x 1,5 x 2 + 6,0 x 3,0 + (7,0 + 4,0) x 0,5 x 2,5 = 49,75 m2

Skrzyżowanie            4,0 x 4,0 x 0,5 = 8,00 m2

49,75 + 8,00 = 57,75 m2

19.  Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy

po zagęszczeniu mechanicznym 8 cm – na poszerzeniach do 2,5 m

KNNR 6 tabl. 0113-0400/9901 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

6,0 x 3,0 + (7,0 + 4,0) x 0,5 x 2,5 + 4,0 x 4,0 x 0,5 = 39,75 m2

39,75 m2

20.  Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna, – dodatek za każdy

dalszy 1 cm grubości warstwy – na poszerzeniach do 2,5 m (krotność 7)

KNR 2-31 tabl. 0114-0800/9901 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

39,75 x 7 = 278,25 m2

-----------------------------------------------------------------

Razem podbudowa

Nawierzchnia

Roboty z zakresie nawierzchni ulic                         CPV  45 233252-0

21.  Czyszczenie nawierzchni ulepszonej bitumicznej mechanicznie

KNNR 6 tabl. 1005-0600 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

Wjazdy i zjazdy

6,0 x 1,5 x 2 + 6,0 x 3,0 + (7,0 + 4,0) x 0,5 x 2,5 = 49,75 m2

Skrzyżowanie     4,0 x 4,0 x 0,5 + (7,0 + 4,0) x 0,5 x 3,0 = 24,50 m2

49,75 + 24,50 = 74,25 m2

22.  Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej mechanicznie

KNNR 6 tabl. 1005-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

74,25 m2

23.  Chodniki z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa

wiążąca asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy

samochodem samowyładowczym 5 t na odległość 5 km – ręcznie

KNNR 6 tabl. 0504-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05b

74,25 m2

24.  Chodniki z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa

wiążąca asfaltowa – dodatek za dalszy 1 cm grubości – ręcznie

(do zminusowania)

KNR 2-31 tabl. 0503-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05b

74,25 m2

25.  Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t

ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0504-0500 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05b

74,25 x 0,075 = 5,57 Mg x 25 = 139,25 Mg

26.  Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie

KNNR 6 tabl. 1005-0600 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

74,25 m2

27.  Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej mechanicznie

(między warstwami)

KNNR 6 tabl. 1005-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

74,25 m2

28.  Chodniki z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa

ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy

samochodem samowyładowczym 5 t na odległość 5 km

KNNR 6 tabl. 0504-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05a

74,25 m2

29.  Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t

ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0504-0500 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05a

74,25 x 0,100 = 7,43 Mg x 25 = 185,75 Mg

-----------------------------------------------------------------

Razem nawierzchnia

Roboty odwadniające                                                  CPV  45 232452-5

Regulacja włazów i zasuw

30.  Regulacja pionowa włazów kanałowych przez podbetonowanie

KNR 2-31 tabl. 1406-0300 + Cena rynkowa   ST D.03.02.01.

2,00 szt.

31.  Regulacja pionowa zasuw wodociągowych przez podbetonowanie

KNR 2-31 tabl. 1406-0400 + Cena rynkowa   ST D.03.02.01.

2,00 szt.

-----------------------------------------------------------------

Razem regulacja włazów i zasuw

Oznakowanie pionowe i tymczasowa organizacja ruchu na czas

remontu drogi

## Instalowanie znaków drogowych                         CPV 45 233290-8

Oznakowanie pionowe

32.  Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm

KNNR 6 tabl. 0702-0100 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

4,00 szt.

33.  Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

informacyjne o powierzchni do 0,3 m2

KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

4,00 szt.

-----------------------------------------------------------------

Razem oznakowanie

R A Z E M

V A T                         23 %

O G Ó Ł E M

PRZEDMIAR  ROBÓT

MODERNIZACJA  NAWIERZCHNI  DROGI  GMINNEJ  UL. SPACEROWEJ                          W  PUŃCOWIE

ODCINEK   wzdłuż ogrodzenia          37,0 m

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

i roboty ziemne                                                          CPV  45 111200-0

1.   Mechaniczne ścinanie i plantowanie poboczy o grubości 10 cm z

odwozem ścinki samochodem samowyładowczym na odkład

KNNR 6 tabl. 1301-0500 + Cena rynkowa   ST D.06.03.01.

37,00 x 2 x 0,30 = 22,20 m2

----------------------------------------------------------------

Razem roboty ziemne

Roboty rozbiórkowe

## Roboty rozbiórkowe                                                CPV  45 111300-1

2.   Cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej grub. 6 cm

KNR SEK 06 - 01 tabl. 0106-04 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

3,0 x 2 = 6,00 m

3.   Rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości 6 cm mechanicznie

KNNR 6 tabl. 0802-0400 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

6,0 x 1,0 = 6,00 m2

Roboty w zakresie usuwania gruzu                        CPV  45 111220-6

4.   Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem samowyładowczym do 5 t na

odległość 1 km

KNR 4-01 tabl. 0108-1100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

6,00 x 0,06 = 0,36 m3

5.   Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem samowyładowczym do 5 t –

za dalszy 1 km (dalsze 2 km)

KNR 4-01 tabl. 0108-1200 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

0,36 x 2 = 0,72 m3

-----------------------------------------------------------------

Razem roboty rozbiórkowe

Nawierzchnia drogi

Roboty z zakresie nawierzchni ulic                       CPV  45 233252-0

6.     Czyszczenie nawierzchni ulepszonej bitumicznej mechanicznie

KNNR 6 tabl. 1005-0600 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

25,0 + 12,0 = 37,0 x 3,0 = 111,00 m2

111,00 m2

7.     Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową mechanicznie

KNNR 6 tabl. 1005-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

111,00 m2

8.     Wyrównanie istniejącej podbudowy (profilowanie) mieszanką mineralno-

bitumiczną, grysową mechanicznie grub. 3 cm z transportem masy

samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km

KNNR 6 tabl. 0108-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05b

Droga  37,0 x 3,0 = 111,00 m2 x 0,075 = 8,33 Mg

8,33 Mg

9.     Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t

ponad  5 km (dalsze 25 km) - wyrównanie

KNNR 6 tabl. 0108-0500 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05b

8,33 Mg x 25 = 208,25 Mg

10.   Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie

KNNR 6 tabl. 1005-0600 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

111,00 m2

11.   Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej mechanicznie

(między warstwami)

KNNR 6 tabl. 1005-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

111,00 m2

12.   Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa

ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy

samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km

KNNR 6 tabl. 0309-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05a

111,00 m2

13.   Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t

ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0309-0700 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05a

111,00 x 0,100 = 11,10 Mg x 25 = 277,50 Mg

277,50 Mg

14.   Wykonanie pobocza z klińca łamanego 4/31,5 mm ręcznie z

zagęszczeniem mechanicznym o szerokości 25 cm

KNNR 6 tabl. 0107-0100 + Cena rynkowa   ST.D.04.08.04.

37,00 x 2 x 0,25 x 0,07 = 1,30 m3

15.  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i

grysami kamiennymi o frakcji 5-8 mm (jednokrotne)

KNNR 6 tabl. 1002-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.08.

37,00 x 2 x 0,25 = 18,50 m2

------------------------------------------------------------------

Razem nawierzchnia

R A Z E M

V A T                         23 %

O G Ó Ł E M