Data ………………………………..   miejscowosc……………………………………

| ZAMAWIAJĄCY: Gmina Goleszów Goleszów ul. 1 maja 5 43-440 Goleszów |  |
| --- | --- |

PRZEDMIAR

NAZWA ZAMOWIENIA:   Remont  Drogi Gminnej ul. Wierzbowa

Kod Słownika Zamówień i nazwa-podstawowy: 45233252-0

Data Oprac przedmiaru.: 2008-07-15

Adres obiektu budowlanego: ,  Kozakowice Dolne

Tytuł / Rodzaj robót: remontowe

Nazwy robót i nr  kodów CPV:

- fundamentowanie ulic - 45233330-1

- par prace nawierzchniowe  dotyczące  nawierzchni ulic - nr CPV 45233252-0

Podstawa opracowania:	KNNR 6

Waluta:	PLN

WARTOŚC KOSZTORYSOWA

| Nazwa | Wartość | Razem |
| --- | --- | --- |
| Koszty bezpośrednie | PLN |  |
| Pozycje z narzutami | PLN |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu | 22,00 % |  |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |
| Stawka VAT | 22,00 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

| Sporządził przedmiar mgr Jerzy Hławiczka- gł. specjalista d/s remontów i inwestycji Urząd Gminy Goleszów Referat Rolnictwa I Ochrony Środowiska 43-440 Goleszów ul. 1 maja 5 | Wykonawca ....................................................... |
| --- | --- |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU( ROBÓT)

1.	KRÓTKI OPIS TECHNICZNY -

korytowanie  drogi na dlug 282 mb i szerokosci 3 m

1.Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze

2.Rozścielenie warstwy tłucznia lub mieszanki betonowej

3.Zaklinowanie klińcem i polewanie wodą przy wyrównywaniu warstwą tłucznia

Nawierzchnia  asfaltowa wyrównanie i warstwa  scieralna

-1.Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze

2.Posmarowanie gorącym bitumitem krawędzi urządzeń obcych w jezdni oraz

krawężników i oporników

3.Ręczne lub mechaniczne rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej do

wymaganego profilu

4.Mechanicznie zagęszczanie warstwy z ręcznym ubiciem przy urządzeniach obcych

5.Sprawdzenie profilu podłużnego i poprzecznego

6.Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 5 km

- Zjazdy i poszerzenia

1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń

obcych

2.Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania

mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi

rozkładarki

3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki

4.Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy

krawężnikach i urządzeniach obcych

5.Obcięcie krawędzi

4.Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy

-Obustronna obsypka skraju jezdni na szerokości do 0,5 m

2.	ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE

dlugośc drogi 282 mb

szerokośc jezdni 3,0 m

powierzchnia drogi  846m2+- zjazdy

grubosc wyrównania 2 cm

grubosc nawierzchni asfaltowej 4 cm

warstwa dolna -10 cm wyrownawcza

Książka Przedmiarów/Obmiarów

| 1. Wyrownanie istniejacej podbudowy Charakterystyka Robót: roboty w zakresie ksztaltowania dróg Kod CPV: 45112730-1 |
| --- |
| 1 | Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm Charakterystyka Robót: SST-D-06 | 86,60 m3 |
| 1. | 282*0,1*3,0 |  |  |  | 84,60 |
| 2. | zjazdy |  |  |  |  |
| 3. | 1*5* 0,1*4 |  |  |  | 2,00 |
| 2. nawierzchnia odcinek 00+282 Kod CPV: 45233252-0 Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg |
| 2 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km Charakterystyka Robót: SST-D-0,2 | 43,30 t |
| 1. | 282*3,0*0,02*2,5 |  |  |  | 42,30 |
| 2. | poszerzenia zjazdy |  |  |  |  |
| 3. | 1*5*4*0,02*2,5 |  |  |  | 1,00 |
| 3 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t Charakterystyka Robót: SST-D-0.1 | 866,00 m2 |
| 1. | 3,0*282 |  |  |  | 846,00 |
| 2. | zjazdy z drogi na dlug 1m |  |  |  |  |
| 3. | 1*5*4 |  |  |  | 20,00 |
| 3. obsypka skraju drogi Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg |
| 4 | Obsypka jezdni z kruszywa naturalnegoo szerokości do 0,5m ,kruszywo rozścielane ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 282,00 m2 |
| 1. | 0,5*282*2 |  |  |  | 282,00 |

# TABELA przedmiarowa

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr szczegółowej Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Wyrownanie istniejacej podbudowy Kod Słownika Zamówień: 45112730-1 roboty w zakresie ksztaltowania dróg |  |  |  |  |
| 1 |  | SST-D-06 | Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm | 86,60 | m3 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  |  | nawierzchnia odcinek 00+282 Kod Słownika Zamówień: 45233252-0 Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg |  |  |  |  |
| 2 |  | SST-D-0,2 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km | 43,30 | t |  |  |
| 3 |  | SST-D-0.1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t | 866,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  |  | obsypka skraju drogi Kod Słownika Zamówień: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Obsypka jezdni z kruszywa naturalnegoo szerokości do 0,5m ,kruszywo rozścielane ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 282,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Wyrownanie istniejacej podbudowy Charakterystyka Robót: roboty w zakresie ksztaltowania dróg Kod Słownika Zamówień: 45112730-1 Ilość r-g: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | nawierzchnia odcinek 00+282 Kod Słownika Zamówień: 45233252-0 Ilość r-g: |  |  |  |  |  |
| 3. | obsypka skraju drogi Kod Słownika Zamówień: 45233120-6 Ilość r-g: |  |  |  |  |  |

| Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycje z narzutami | PLN |  |  |  |  |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu | 22,00 % |  |  |  |  |  |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  |  |  |
| Stawka VAT | 22,00 % |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto | PLN |  |  |  |  |  |