SST-B-0-8

Karta tytułowa

Nazwa i adres  obiektu:

Modernizacja Budynku Przedszkola w Dzięgielowie

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Goleszów ul. 1 maja 5  43-440 Goleszów

Nazwa specyfikacji:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  robót  kanalizacji deszczowej

Nazwa i adres jednostki  opracowującej specyfikację:

Referat Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy w Goleszowie

Ul. 1 Maja 5

Autor specyfikacji:

Mgr Jerzy Hławiczka                                               ..............................

Data opracowania dokumentacji                   2008-05-12

1.        WSTĘP

1.1.	PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
dotyczących budowy kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego  przy budynku Przedszkola w Dzięgielowie

1.2.	ZAKRES STOSÓW ANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowano jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę
kanalizacji deszczowej  wokół budynku  na dlugosci 84m wykonanie studzienek drenażowych w ilości 8 szt oraz studni chlonnej

1.4.	OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt l .4.

- Pojęcia ogólne

- Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków
opadowych.

'	Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanalem

nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dołączenia co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

- Elementy studzienek

- Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki.

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.

*	Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający
dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.5.      OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano

2.0.	MATERIAŁY

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.

2.1.	RURY KANAŁOWE

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się następujące materiały:

*	rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC
wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 [28] o średnicy 160,mm łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur;

kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [18] i ISO 4435:1991 [28]

    - RURy PVC

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi

działaniami promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40 °C

i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno

odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z

PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane, a

gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować

się na spodzie.

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i

przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna

przekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie może powodować

nacisku na kielichy rur powodując ich deformację.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można

dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku

uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części

uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować.

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia,

itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z

zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.

## rury kanalizacyjnePVC dawniej PCW 160x2000 / 4,0 / 90 / 2000 Jest otrzymywany przez polimeryzację chlorku winylu; bez dodatku plastyfikatorów jest twardy, 
niepalny, odznacza się dużą odpornością chem. i wytrzymałością mech., łatwo się poddaje obróbce mech.; stosowany do wyrobu płyt, rur, wykładzin podłogowych, rynien, zbiorników odpornych na działanie czynników chem.; zmiękczony (dodatek 20–70% plastyfikatorów) jest miękki, elastyczny, formuje się go w niższej temperaturze niż poli(chlorek winylu) niezmiękczony, jest jednak bardziej od niego wrażliwy na działanie czynników chem.; stosowany do wyrobu folii, opakowań, odzieży ochronnej, obuwia, wężów, izolacji kabli, zabawek oraz do powlekania tkanin.

| Systemy rur PCV do układów kanalizacji grawitacyjnej. |  |
| --- | --- |

- materiały powinne odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie  (znak B i znak CE)

studzienkiRURY I KSZTAŁTKI DO KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Z PVC-U

TYPY RUR PCV:
rury typu lekkiego; SN 2; szereg S 25; SDR 51

- kanał betonowy z krata lub blachą ryflowana

Studnie chłonne

Studnia chłonna jest jednym z wielu rozwiązań dotyczących problemu zrzutu oczyszczonej wody. Jest to najtańszy i najprostszy sposób na odprowadzenie wody do gruntu. Nie trzeba tak jak w przypadku oczyszczalni z osadnikiem gnilnym kłaść wielu metrów rur drenażowych na dużej powierzchni działki. W przypadku oczyszczalni z osadnikiem gnilnym woda na wyjściu z tego urządzenia jest oczyszczona zaledwie w 50-60%. Prawie połowa zanieczyszczeń w tym przypadku idzie do gruntu. Istnieje, zatem konieczność doczyszczania jej przez przepuszczenie przez kolejne warstwy ziemi.

Woda wychodząca z oczyszczalni Bioeko jest oczyszczona ;w 97%, można ją zrzucić do takiego odbiornika, jakim jest studnia chłonna. Nasza firma proponuje dwa rozwiązania, pierwsze to gotowa polietylenowa studnia produkowana przez firmę Bioeko (zdjęcie nr 1 i 2) drugie rozwiązanie, znacznie tańsze i bardzo praktyczne - studnia z betonowych kręgów (zdjęcie 3  i 4).

|  | Studnia polietylenowa: Głębokość 122 cm średnica włazu 80 cm Dno z otworem o średnicy 40 cm Długość rury odprowadzającej wodę z dna studni 25 cm Koszt 750 PLN |
| --- | --- |
|  | Studnia z betonowych kręgów: 2 - 4 kręgi betonowe średnica 1m Żwir Robocizna Koszt w granicach 200 - 300 PLN |

Interesujacym  rozwiązaniem jest zamontowanie zbiornika przelewowego do gromadzenia wody przy studni chłonnej. Po napełnieniu się zbiornika ;nadmiar wody odprowadzany jest do studni. Woda w zbiorniku może służyć do podlewania trawników, roślin ozdobnych, drzew, krzewów itp.

2.7.2.     KRĘGI

Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1.8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

.

2.6.4.	WPUSTY ŻELIWNE

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o wysokości maksymalnej 1.5 m.

Nie dopuszcza się wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety.

Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, gwarantujących możliwość użycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku.

2.6.5.	KRUSZYWO

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

3.0.     SPRZĘT

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej

4.0.	TRANSPORT

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej

4.1.	RURY PVC

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne".

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania:

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do -t- 30°C, przy czym powinna być
zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość
tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych
o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur,

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać l m,

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod
łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,

- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać l m.

5.4.12.	IZOLACJA RUR, STUDZIENEK

Izolację rur, studzienek, należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Izolacja rur, złączy powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę przylegającą do powierzchni przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy, odprysków i pęknięć, złącza w wykopie powinny być zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu, izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 0,1 m poza połączenie z izolacją rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz i wewnątrz powinno stanowić szczelną, jednolitą powlokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 0.5 m ponad najwyższy przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom podpiętrzonych wód w studzienkach. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na wysokość co najmniej 0.1 m.

5.4.13.	REGULACJA ISTNIEJĄCYCH STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Dla dostosowania włazów studzienek kanalizacyjnych oraz wpustów studzienek ściekowych, (regulację pionową), należy dokonać przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegły kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl.80.

5.4.14.	UDROŻNIENIE ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI

Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów kanalizacyjnych należy je udrożnić przez oczyszczenie.

6.0.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.0.

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

- Badanie   materiałów   użytych   do   budowy   kanalizacji   następuje   przez  porównanie   ich   cech
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentów
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na. budowie przez
oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu, korytek odpływowych do  liniowego  odwodnienia,  studzienek,
separatorów obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości ( z dokładnością do
10 cm) i średnicy (z dokładnością l cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu,
badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i
prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

- Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz
ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby
należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia
ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku
wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

- Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze
studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na
zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.

•	Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie
szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację.
Izolację    powierzchniową przewodu i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem
drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez
oględziny zewnętrzne.

7.0.     OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.0. Jednostką obmiarową kanalizacji jest l metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy. Jednostką obmiarową studzienki jest l komplet (kpi) zamontowanego urządzenia

8.0.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiory robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.0.

8.1.	ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania
robót/ dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-
86/B-02480 [1];  wyniki badań gruntów,  ich uwarstwień,  głębokości przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wód gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo-
wodnego; uziamienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót
przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i
w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

- dane  określające  objętość wód deszczowych,  które  mogą przenikać w  grunt,  stwierdzenie
konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane
określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych.

8.1.1     ZAKRES

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie:

- sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą
gruntową i z opadów atmosferycznych,

- przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień agresywności,
wilgotności/,

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,

zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,

podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia,

jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym;

długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;

szczelności przewodów i studzienek na infiltrację;

materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewodów i studzienek.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt.6.0.

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2.       ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY

' odbiorze końcowym powinny być dostarczone i dokumenty jak przy odbiorze częściowym; protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;

inwentaryzacja geodezyjna przewodów  i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

y odbiorze końcowym należy sprawdzić:

zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;

protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; protokoły badań szczelności całego przewodu.

J.     PODSTAWA PŁATNOŚCI

ymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 /ymagania ogólne" pkt 9.0.

płatność za metr bieżący kanałów,

studzienki rewizyjne – jeden komplet

9.2.	CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBEJMUJE:

•	roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej, wytyczenie
trasy kanalizacji deszczowej;

«	dostarczenie materiałów;

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu;

- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem;

- demontaż istniejących studzienek zgodnie z Dokumentacją projektową wraz z transportem materiału z rozbórki;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podłoża wzmocnionego;

- ułożenie rur kanałowych;

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studzienek ściekowych, wylotów kolektorów;

- badania szczelności kanałów;

- wykonanie izolacji rur, studzienek;

- włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z jej udrożnieniem;

- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną,;

- transport nadmiaru urobku;

- regulacja włazów istniejących studzienek do proj. niwelety drogi;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji
Technicznej:

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji deszczowej.

- Wykonanie studni chlonnej

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- POLSKIE NORMY

[1]      PN-86-B-02480 -	"Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów".

[2]      PN-81/B-03020 -	"Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie".

[3]     PN-68/B-06050 -	"Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze".

[4]	PN-88/B-06250 -	"Beton zwykry".

[5]	PN-92/B-10729 -	"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";

[6)	PN-92/B-10735 -	"Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".

[7]	PN-90/B-14501 -	"Zaprawy budowlane zwykłe".

(8]      PN-86/B-01802 -	"Antykorozyjne   zabezpieczenia   w   budownictwie.   Konstrukcje   betonowe

i żelbetowe. Nazwy i określenia."

[9]	PN-74/B-24620 -	„Lepik asfaltowy stosowany na zimo".

[10]	PN-74/B-24622	„Roztwór asfaltowy do gruntowania".

[l 1]	PN-H-74051-2: 1994 -	"Włazy kanałowe klasy B, C, D".

[12]	PN-88/H-74080/01 -	"Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania."

(13)	PN-88/H-74080/04 -	"Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych klasy C".

[ 17]    PN-85/C-89203 -	"Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

[18]    PN-85/C-89205 -	"Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

[ 19]    PN-87/B-01100 -	„Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia."