ZATWIERDZAM:

Zbigniew Wacławik

Wójt Gminy Goleszów

Goleszów, dnia  13 maja 2009 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, zmiany: Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz.1058) - zwanej dalej „ustawą”

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego

w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012

w Goleszowie przy ulicy Sportowej na parceli 1224/57

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego:	GMINA  GOLESZÓW

REGON:			072182433

NIP: 				548 24 04 996

Miejscowość			43-440 Goleszów

Adres:				ul. 1 Maja 5

Strona internetowa:		WWW.goleszow.bip.net.pl

Godziny urzędowania:	od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 – 15:00

w piątki  w godzinach 8:00 -  16:00

## Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

GMINA  GOLESZÓW , ul. 1 Maja 5 , 43-440 Goleszów

znak postępowania: UG-81/09

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn.zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- portal Urzędu Zamówień Publicznych –ogłoszenia podprogowe

- strona internetowa Zamawiającego – WWW.goleszow.bip.net.pl

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

# Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”, w Goleszowie przy ulicy Sportowej na parceli nr 1224/ 57.

1.1. Nomenklatura : Wspólny Słownik Zamówień / CPV /

45212200-8     Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45316100-6     Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45442180-2     Powtórne malowanie

45453100-8     Roboty renowacyjne

  - Przedmiot zamówienia obejmuje w zakresie boisk sportowych :

2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)

- podbudowa przepuszczalna

- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa

Cała powierzchnia boiska do piłki nożnej (1860 m2) pokryta będzie nawierzchnią ze sztucznej trawy w kolorze zielonym o niżej wymienionych parametrach technicznych.

Właściwości / Wymagania

1 Składniki włókna PE, PP odporne na promienie UV

2 Rodzaj włókna Fibrylowane lub monofilowe lub mieszane

3 Wysokość włókna min. 50 mm

4 Dtex min. 11 000

5 Ciężar całkowity min. 2 200 g/m2

6 Gęstość (pęczków/m2) min. 13 000

7 Wypełnienie piasek kwarcowy + granulat EPDM

8 Kolor zielony

W nawierzchnię sportową należy wkleić linie boiska, wykonane ze sztucznej trawy w kolorze

białym. Po położeniu nawierzchni i wklejeniu linii boisk należy całą powierzchnię sztucznej

trawy wypełnić piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM zgodnie z wymogami producenta

nawierzchni.

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik  do SIWZ) i SST (załącznik  do SIWZ)

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik  do SIWZ) i SST (załącznik  do SIWZ);

- Wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach				– 2 sztuki

- siatki do bramek                                        				– 2 sztuki

2.2.Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)

###### Podbudowa:

I  Sposób - 	Podbudowa przepuszczalna

II Sposób-	Podbudowa  nieprzepuszczalna z drenażem liniowym

Wszystkie elementy  zgodne z  właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik  do SIWZ).

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik  do SIWZ) do i SST ( załącznik  do SIWZ).

###### Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik  do SIWZ) i SST(załącznik  do SIWZ)

Technologie układania nawierzchni:

I  Sposób: Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana) Dolna warstwa z granulatu  SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

II Sposób: Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana). Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

###### Wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy		  		- 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm			– 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości 						– 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach 	            – 2 sztuki

###### Wyposażenie  do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)	– 2 sztuki

- siatka do siatkówki 					                                               – 1 sztuka

2.3.Ogrodzenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik  do SIWZ) oraz   SST ( załącznik  do SIWZ).

2.4.Oświetlenie zewnętrzne terenu

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości        min. 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik  do  SIWZ) oraz SST ( załącznik  do SIWZ).

2.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki :

- Załącznik   do SIWZ  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ,

- Załącznik   do SIWZ  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru  Robót,

- Załącznik   do SIWZ  Dokumentacja Projektowa,

- Załącznik   do SIWZ  Przedmiar Robót

Wymagany okres gwarancji:

- na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- na nawierzchnie syntetyczne – 60 miesięcy

3. Adaptacja istniejącego budynku szatniowo-magazynowego na potrzeby programu „Moje boisko-Orlik 2012”

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ

-  Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót malarskich

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót termoizolacja ścian zewnętrznych

-  Dokumentacja projektowa

- Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

# Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2009 roku .

# Informacja o podwykonawcach

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Składając ofertę wspólnie (art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

- następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oferta,

  - wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik Nr 1 do SIWZ),

  - oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3) ustawy (Załącznik Nr 2 do SIWZ),

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

- następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oświadczenie o spełnianiu warunku podanego w art. 22 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 1 – 9 ustawy (Załącznik Nr 3 do SIWZ),

  - odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego,

  - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

dokumenty potwierdzające, że roboty  te zostały wykonane należycie składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

# Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z §2 i §4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605).

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

# Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.1.Spełnienie    warunków    udziału   odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i

doświadczenia,  dysponowania    osobami   zdolnymi   do  wykonania zamówienia oraz

sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :

1)   udokumentowane   należyte   wykonanie,   w   ciągu   ostatnich   5 lat  przed dniem

wszczęciem   postępowania   o   udzielenie   zamówienia,   a   jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w   tym   okresie,   robót   budowlanych   polegających  na

budowie   boisk      sportowych  w   tym:  jednego    boiska  piłkarskiego z

nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią

poliuretanową (z podaniem ich wartości, dat wykonania ,odbiorców oraz dołączeniu

referencji lub protokołów odbioru końcowego, w których wskazano należyte

wykonanie robót ).

2) dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności :

a) konstrukcyjno-budowlanej,

b)  instalacyjnej     w      zakresie      sieci,   instalacji   i   urządzeń    elektrycznych   i

elektroenergetycznych.

2)  ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

- Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy   podlega odrzuceniu  lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:

- Aktualny odpis z    właściwego   rejestru    albo  aktualne zaświadczenie o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej wystawione  nie  wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:

1) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania    tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45212200-8), w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

2)Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach:

a)	konstrukcyjno-budowlanej,

b) instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń  elektrycznych i elektroenerget.

oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową   Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

3.  W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy:

    - Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN.

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN.

4.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

jakościowych, które należy dołączyć do oferty:

- Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki   badań  specjalistycznego  laboratorium  potwierdzające parametry oferowanej

nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

- Karta  techniczna  oferowanej  nawierzchni  potwierdzona  przez  jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

- Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

- Raport  z  badań  przeprowadzonych  przez  laboratorium  (Labosport  lub   ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki  badań  specjalistycznego  laboratorium  potwierdzające  parametry oferowanej

nawierzchni  np.  Labosport,  ISA-Sport,  Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

- Karta techniczna  oferowanej  nawierzchni  potwierdzona  przez  jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

# Wymagania dotyczące wadium

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000  (dwadzieścia tysięcy) złotych.

- Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:

Bank   Spółdzielczy   Cieszyn   O/Goleszów  Nr 16 8113 1020 2002 0000 0648 0007

- W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu   składania   ofert   w   siedzibie   Zamawiającego :  Urząd  Gminy Goleszów ,

ul. 1 Maja 5  43-440 Goleszów w kancelarii I piętro pok. nr 16 lub dołączyć do oferty.

- Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą .

- Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami.

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie

- pisemnej,

- faksem (nr 0 33 479 05 16 )

- drogą elektroniczną : e-mail : zamowpub@poczta.onet.pl

- strona internetowa :  WWW.goleszow.bip.net.pl

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania .

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu, e-mail,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

- znak postępowania – UG-81/09

- SIWZ   można   także   odebrać   w   siedzibie   Zamawiającego  Urząd Gminy Goleszów ,

ul. 1 Maja 5 , 43-440 Goleszów, w godzinach urzędowania  Zamawiającego  lub otrzymać

drogą elektroniczną zgłaszając zapotrzebowanie na adres:   ………………………………………….

- Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres: e-mail : zamowpub@poczta.onet.pl .

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego –

www.goleszow.bip.net.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy

zarejestrowali się u Zamawiającego (faks  0 33 479 05 16 )

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych  warunków  zamówienia    niezbędny będzie  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w  ofertach,    Zamawiający     przedłuży termin   składania   ofert   i    poinformuje   o   tym wykonawców,  na stronie internetowej.

- Dokonując rejestracji należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu, e-mail,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

- określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, pocztą elektroniczną, faksem ),

- znak postępowania – UG-81/09.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

-w zakresie części merytorycznej  Jerzego Hławiczka tel. 033 479 38 34

- w zakresie procedury zamówień publicznych Jana Madzia tel. 0 33 479 05 10-13          fax 0 33 479 05 16   e-mail:  zamowpub@poczta.onet.pl   .

# Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę   należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)       zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Urząd Gminy Goleszów , ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów

OFERTA NA Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu „Moje boisko-ORLIK 2012”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

08. 06. 2009 r. godz. 11:00

2. Podpisy.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

- w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

3.Forma dokumentów i oświadczeń.

- Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika,

- W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

4.Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

5.Informacje pozostałe:

- Wykonawca  ponosi   wszelkie  koszty  związane  z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej,

6.Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

- kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi  Załącznik Nr  4 do SIWZ).

7.Zmiana/wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając   odpowiednio ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

8.Zwrot oferty bez otwierania

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć   Zamawiającemu,  Urząd  Gminy Goleszów ul. 1 Maja  5 43-440 Goleszów   pokój   nr   16 - Sekretariat ,  w   terminie   do   dnia   08.  06.  2009 roku godz.. 10:00

- Złożona  oferta  zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 pokój nr 17 Sala Sesyjna dnia 08.06.2009 roku godz. 11:00.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli   oferty   a  także   informacje  dotyczące  cen .

- Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

# Opis sposobu obliczania ceny

1.Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

2.Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

3.Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających  odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

# Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie wcześniej niż 8 dnia od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację  o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Cieszyn O/Goleszów  Nr 16 8113 1020 2002 0000 0648 0007

z podaniem tytułu:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy UG-81/09- ORLIK 2012”

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (tj. 15 dni po upływie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego).

- W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru Końcowego).

# Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

# Inne informacje

Nie przewiduje się:

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – protest, odwołanie oraz skarga.

Przy czym, zgodnie z przepisem art.184 ust.1a odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o  udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty.

# Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1	Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

Załącznik Nr 2	Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik Nr 3	Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik Nr 4	Wzór oferty

Załącznik Nr 5	Istotne postanowienia umowy

W załączeniu do dokumentacji przetargowej dołączono również:

Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Dokumentacje  projektowe

Przedmiary  robót

# Załącznik Nr 1 do SIWZ    WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

polegających na budowie boisk sportowych ,

w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej

i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową,

z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |
|  | Boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy |  |  |  |  |
|  | Boisko z nawierzchnią poliuretanową |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie.

......................., dn. _ _ . _ _ . 2009	               ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka /     pieczątki

# Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 3 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca/wykonawcy………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ………………………………………………, oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007.223.1655):

- Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał  techniczny, a także dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

lub

- Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie i będziemy dysponowali potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy pisemne oświadczenie podmiotu, który zobowiązuje się udostępnić nam wymagany potencjał techniczny i osoby ;

- Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

........................., dn. .........................	               ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki /

# Załącznik nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 22 UST. 1 pkt 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca/wykonawcy…………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na……………………………, oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007.223.1655)  :

nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.........................., dn. _ _ . _ _ .2009                        ....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

# Załącznik Nr 4 do SIWZ   WZÓR OFERTY

Zamawiający Gmina Goleszów ,

43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5

# OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  …………………..

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

CENA OFERTOWA		             PLN

słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%.

  - Oświadczamy, że:

  - Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie  do dnia…………………2009 roku;

  - na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ;

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  - akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

  - podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- …..

- ……

- …..

  - W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

  - Oferta została złożona na …………………….. stronach

  - Do oferty dołączono następujące dokumenty :

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,

- Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Wykaz wykonanych robót budowlanych - Załącznik Nr 1 do SIWZ

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

- Polisę / inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

- Karty techniczne oferowanych nawierzchni

- Atesty PZH oferowanych nawierzchni

- Autoryzacje producentów oferowanych nawierzchni wystawione dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem okresu gwarancji

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny (dla nawierzchni poliuretanowej)

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny ( dla nawierzchni z trawy syntetycznej)

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz reprezentacji wykonawcy w postępowaniu – jeżeli dotyczy

Nazwa i adres WYKONAWCY :

.................................................................................................................................................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy :

.......................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

...........................................................................................................................

numer telefonu:	0 (**)

Numer faksu:	0 (**)

e-mail             ................................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . 2009r.	                   ...............................................

Podpis osób uprawnionych do składania

świadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik nr 5 do SIWZ 			ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

#### UMOWA NR : ……………………………..

Zawarta w dniu                             2009 roku pomiędzy Gminą Goleszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbigniewa Wacławik, REGON  072182433 , NIP 548 24 04 996

zwaną w dalszej części  umowy Gminą,

a

…………………………………………………………………………….. zarejestrowanym 
w ……………………………………………………..………………………. , reprezentowanym przez:

1………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko-ORLIK 2012 „ w Goleszowie przy ulicy Sportowej na parceli nr 1224/57 ,  zgodnie  z  wymaganiami określonymi przez Gminę i   zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia………..

- Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dostarczonych Wykonawcy w materiałach przetargowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Gminie w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania przez Gminę  terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do 30 października 2009 roku

§ 3

1.Do obowiązków Gminy należeć będzie:

1)Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z   dziennikiem   budowy  ,   w  terminie  do   14   dni   licząc   od  dnia podpisania umowy;

2)  Zapewnienie  na  swój  koszt  nadzoru  autorskiego  i inwestorskiego;

3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

4) Odebranie   przedmiotu   Umowy  po   sprawdzeniu   jego   należytego   wykonania;

5) Terminowa  zapłata  wynagrodzenia  za  wykonane i odebrane prace.

2.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie :

1) Przejęcie terenu robót od Gminy ;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

4) Wykonania    przedmiotu    umowy    z    materiałów   odpowiadających    wymaganiom

określonym  w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.

U. z  2006r. Nr 156,  poz. 1118  z późniejszymi  zmianami),  okazania na  każde   żądanie

Zamawiającego lub  Inspektora  nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską

normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

5) Zapewnienia  na  własny  koszt  transportu  odpadów  do  miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

6) Jako  wytwarzający  odpady – do  przestrzegania   przepisów   prawnych wynikających

z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia   pełnej   odpowiedzialności  za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę

p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania

robót  na  terenie przyjętym od Gminy lub mających związek z prowadzonymi  robotami;

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz

oświadczenia,   że    roboty   ukończone   przez   niego  są całkowicie zgodne z umową i

odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

9) Ponoszenia pełnej  odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań

prowadzonych  na  terenie  robót  i  poza  nim,  a  związanych z wykonaniem przedmiotu

umowy;

10) Ponoszenia   pełnej   odpowiedzialności   za   szkody   oraz  następstwa nieszczęśliwych

wypadków    pracowników    i   osób   trzecich,   powstałe   w  związku z prowadzonymi

robotami, w tym także ruchem pojazdów;

11) Dostarczanie  niezbędnych  dokumentów  potwierdzających  parametry  techniczne oraz

wymagane  normy  stosowanych  materiałów  i  urządzeń   w   tym   np.   wyników  oraz

protokołów   badań,   sprawozdań   i   prób   dotyczących   realizowanego      przedmiotu

niniejszej Umowy;

12) Zabezpieczenie   instalacji,   urządzeń i  obiektów  na terenie robót i w jej bezpośrednim

otoczeniu, przed  ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem  w  trakcie  wykonywania robót;

13) Dbanie  o  porządek  na  terenie  robót  oraz  utrzymywanie  terenu  robót  w  należytym

stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

14) Uporządkowanie  terenu  budowy  po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również

terenów   sąsiadujących   zajętych   lub    użytkowanych    przez    Wykonawcę   w   tym

dokonania   na   własny  koszt   renowacji   zniszczonych   lub  uszkodzonych w wyniku

prowadzonych   prac   obiektów,   fragmentów   terenu  dróg, nawierzchni lub instalacji;

15) Kompletowanie   w  trakcie    realizacji    robót    wszelkiej     dokumentacji   zgodnie  z

przepisami  Prawa  budowlanego  oraz  przygotowanie do odbioru końcowego kompletu

protokołów niezbędnych przy odbiorze;

16) Usunięcie   wszelkich   wad  i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny

do ich usunięcia.

17) Ponoszenie   wyłącznej   odpowiedzialności  za wszelkie szkody będące następstwem

niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy,  które  to  szkody

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

18) Posiadanie  polis  ubezpieczeniowych,  ważnych  nie  później  niż od daty podpisania

umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących:

1) Ubezpieczenie  w  pełnym  zakresie  od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej

w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej

własności    spowodowanego    działaniem,    zaniechaniem    lub     niedopatrzeniem

pracowników    Wykonawcy     w     wysokości,   co   najmniej   wartości   kontraktu,

2) Ubezpieczenie  w    pełnym  zakresie  od  odpowiedzialności  cywilnej  deliktowej

z  tytułu  prowadzonej  działalności  wobec  powierzonego  mienia i osób trzecich od

zniszczenia   wszelkiej   własności  spowodowanego  działaniem,  zaniechaniem  lub

niedopatrzeniem   Wykonawcy   z   polisą   OC   na   sumę  ubezpieczenia  równą, co

najmniej   wartości   kontraktu.

Wykonawca przedstawi Gminie kopie ww. polis  ubezpieczeniowych.

19) Niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o

problemach  technicznych  lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót

lub termin zakończenia robót.

20) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP i p. poż.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Gminę, która zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Gminę  zmiana  którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości            złotych (słownie złotych: ...........................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. złotych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ..................................

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót.

- Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Gminą niezwłocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Gminę.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nr                                                    w terminie       dni od daty otrzymania przez Gminę  faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie   postanawiają,  że  będą  stosowane  następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy, faksem .

- Wykonawca zgłosi Gminie gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Gminy.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Gminie następujące dokumenty:

  - Dziennik budowy,

  - Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

- Gmina wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Gmina zobowiązana jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Gmina może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Gminę.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Gmina  jest upoważniona do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie  ............................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Gmina wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Gminie kary umowne:

    - Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

  - Gmina zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od  Gminy  w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1.Gminie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Gmina :

1) Nie    wywiązuje   się  z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania

w  terminie  jednego  miesiąca  od  upływu  terminu  zapłaty,  określonego w niniejszej

umowie,

2) Odmawia  bez   wskazania   uzasadnionej  przyczyny   odbioru  robót  lub    podpisania

protokołu odbioru,

3) Zawiadomi     Wykonawcę,    iż     wobec   zaistnienia   uprzednio   nieprzewidzianych

okoliczności   nie   będzie   mógł   spełnić   swoich   zobowiązań   umownych     wobec

Wykonawcy.

3.Odstąpienie   od   umowy,  o   którym   mowa  w  ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie

pisemnej   pod   rygorem  nieważności   takiego   oświadczenia   i   powinno    zawierać

uzasadnienie.

4. W  wypadku   odstąpienia   od  umowy Wykonawcę oraz Gminę obciążają następujące

obowiązki:

1)Wykonawca  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2)Wykonawca   zgłosi   do  dokonania  przez  Gminę odbioru robót przerwanych, jeżeli

odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z przyczyn,  za  które Wykonawca nie odpowiada,

3) w   terminie   10  dni   od   daty   zgłoszenia,   o   którym   mowa   w  pkt b) powyżej,

Wykonawca  przy  udziale  Gminy  sporządzi  szczegółowy  protokół inwentaryzacji

robót   w   toku   wraz   z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na

dzień  odstąpienia;   protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę

do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4) Gmina   w   razie  odstąpienia   od   umowy  z   przyczyn,  za  które  Wykonawca nie

odpowiada,  obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia

od  Wykonawcy  terenu  robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5.	Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Gmina może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Gmina może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą , wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje wymagane do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Gminy o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Gmina może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Gmina wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Gmina w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Gmina w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Gminę na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Gmina zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Gmina dokona potrącenia  kwoty zapłaconej Podwykonawcy z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Gminy i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Gminie gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Gminę. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Gminę, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Gmina ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Gmina zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Gminę na ich usunięcie, Gmina może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 12

Zmiana umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.W wypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3.W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz  Gminę obciążają następujące

obowiązki szczegółowe:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

b. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Gminę odbioru robót przerwanych, jeżeli

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

c. w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) powyżej, Wykonawca

przy udziale Gminy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT

przez Wykonawcę,

d. Gmina w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązana jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

4.Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie

z umową Gmina może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy

i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Gmina może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt wybranego Wykonawcy.

§ 13

Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla  Gminy.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 wraz ze zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami)  oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z czego dwa dla Gminy.

Wykonawca									Gmina

# Footnotes

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

treść punktu 2) należy zawrzeć w oświadczeniu, zgodnie ze stanem faktycznym

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.  W przypadku Wykonawców wspólnie    ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy