SPECYFIKACJA NR  SST-D-04

Karta tytułowa

Nazwa i adres  obiektu:

Modernizacja parkingu przy Urzędzie Gminy oraz ul Strażacka wraz z zatoka i ścieżka do  boiska w Goleszowie

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Goleszów  ul 1 maja 5

Nazwa specyfikacji:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  robót  drogowych – elementy ulic- krawężnikowanie

Nazwa i adres jednostki  opracowującej specyfikację:

Ug Goleszów

Autor specyfikacji:

Mgr Jerzy Hlawiczka                                       ..............................

Data opracowania dokumentacji                   2009-05-08 r

SPECYFIKACJA NR  SST-D-1.2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIE PODBUDOWY TŁUCZNIEM

#### PKT 1 WSTĘP- CZĘŚC OGÓLNA

##### Nazwa zamówienia

Modernizacja parkingu przy Urzędzie Gminy oraz ul Strażacka wraz z zatoka i ścieżka do  boiska w Goleszowie

Zamawiajacy:

Gmina Goleszów

1.2.Przedmiot ST i zakres robót

1.1.Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wykonaniem kraweżnikowania

- Parking przy UG Goleszów

#### PKT 1 WSTĘP- CZĘŚC OGÓLNA

12.2.ZAKRES  STOSOWANIA ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

    - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy   ścieralnej z betonu asfaltowego  wg PN-S-96025:2000 podczas przebudowy dróg gminnych określonych w pkt 1.1 i obejmują

    - Wykonanie i ustawienie oznakowania pionowego dla potrzeb prowadzonych robót zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym( dopuszcza się  stosowanie  instrukcji MP nr 24 /90184 ).

    - dostarczenie materiałow  na miejsce wbudowania

    - wytyczenie połozenia kraweżników zgodnie z projektem

    - rozłożenie betonu – ława

    - zagęszczenie

    - ulożenie kraweżnika prostego i lukowego

    - przeprowadzenie pomiar

    - likwidacja oznakowania pionowego ustawionego na czas prowadzenia robót  w pasie drogowym

1.4 Określenia podstawowe

- kraweżnik drogowy jest to element ulicy odgradzający jezdnie od pobocza

- Pozostale określenia są zgodne z definicjami podanymi w STO-D-00

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące  właściwości materiałów budowlanych oraz ich przechowywania , transportem, warunkami dostawy  precyzuje STO –D 00

Nawierzchnia

  - MATERIAŁY

Ogólne  wymagania dotyczące materiałów podano jak niżej

  - Materialy do wykonywania remontu dróg gminnych

Materiałami  stosowanymi do wykonania robot remontowych według zasad niniejszej specyfikacji  sa:

- Beton B 10

- Woda do skropienia

- Kraweżniki

| Długość | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 50 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grubość | 6 cm | 8 cm | 8 cm | 5 cm |
| Wysokość | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 20 cm |
| Masa | ok. 27 kg/szt | ok. 45 kg/szt | ok. 54 kg/szt | ok. 11kg/szt |

|  | OPORNIK | PROSTY | PROSTY | WJAZDOWY | SKOŚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Długość (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szerokość (cm) | 12 | 15 | 20 | 15 | 15 |
| Wysokość (cm) | 25 | 30 (15/15 i 12/18) | 30 (15/15 i 12/18) | 22 | 22 ÷ 30 |
| Masa (kg) | ok.70 | ok. 100 | ok. 135 | ok. 78 | ok. 88 |

Kraweżniki

Dane techniczne:

| Krawężniki wewnętrzne o promieniach: |
| --- |
|  | 0,5m | 1m | 2m | 3m | 5m | 8m | 12m |
| Krawężniki zewnetrzne o promieniach: |
|  | - | - | - | 3m | 5m | 8m | 12m |

| Długość w cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szerokość w cm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Wysokość w cm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Masa 1 sztuki w kg (około) | 68 | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Ilość sztuk na łuk | 4 | 8 | 16 | 24 | 40 | 64 | 96 |
| Ilość sztuk w pakiecie | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |

- materiały powinne odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (znak B i znak CE)

Materiały  powinne odpowiadać niżej wymaganiom: jak wyżej

- woda    może być studzienna lub z wodociagu bez  specjalnych wymagań

- wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia  ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonywania z ustalona częstotliwością labolatoryjnych badań kontrolnych, które w określonym trybie przekazywać nadzorowi

- pochodzenie kruszywa i jego jakość powinna być wcześniej zaaprobowana przez nadzór

- transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami

- kruszywo powinno spełniać wymagania normowe dobrego uziarnienia oraz właściwości fizykomechanicznych( wskaźnik piaskowy powyżej 40 brak zanieczyszczeń    mrozoodporność, ścieralność naw bębnie LA poniżej 30-40%

3.SPRZĘT

Wykonanie okraweżnikowania można wykonac recznie

Wykonawca przystępujący do wykonania okraweznikowania  powinien wykazac się  możliwościa korzystania z następującego sprzętu:

- przewoźnych  zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia  do rozpryskiwania wody

- Przy  mechanicznym wykonywaniu robót wykonawca powinien dysponować

sprawnym technicznie  sprzętem odpowiednim do rodzaju wykonywanych robót

### TRANSPORT

Ustalenia  dotyczące transportu ujeto w Sto-D  00

- kruszywo  można przewozić   środkami transportu o ciężarze całkowitym -10 ton

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT DROGOWYCH

5.1Ogólne wymagania robót

Roboty  drogowe w miejscu prowadzenia robót należy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyć  Zasady  zabezpieczenia i oznakowania robot  prowadzonych w pasie drogowym okresla  Zarządzenie Min. Transp. Gospod. Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych

z 6.09.1990 MP 18czerwca 1990 poz 184)

Zasady oznakowania, urządzenia zabezpieczające i przyklady rozwiazań podane sa w „Katalogu urzadzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” Zaklad Techniki Budowlanej i Inwestycji INBUD Kraków 2000 r

Wykonawca przedstawi  zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki  w jakich będzie wykonywane niniejsze zadanie remontowe. Zakres robót jak PRZEDMIARZE ROBÓT z ewentualnymi dodatkowymi robotami potwierdzonymi  przez Inspektora Nadzoru. protokołem konieczności

5.2Przygotowanie podłoża i ławy

Podłoże pod ławę kraweznikową powinno spełniać wymagania okręslone w Ogolnej specyfikacji D 04.01.01”Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” opracowanej przez DODP Warszawa  ławe wykonac z betonu B10 ulożonej  iodpowiedni zagęszczonej

5.3 Wbudowywanie  krawężników

Sposób ukladania kraweznika okreslono w dokumentacji projektowej

Na luku należy zastosowac kraweznik wypukły o promieniu 6 m

## 6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBOT

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania  betonu i kraweżnika  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań  Insp. Nadzoru

#### Równość  kraweżników

Nierównosci podłużne ułożenia   krawezników  będzie się mierzyć  4-metrowa łatą

Nierówności   nie mogą przekraczać 5 mm

Zasady  postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami kraweznikowania

Wszelkie odchylenia w parametrach podbudowy powinny być naprawione przez

Wykonawcę.

7.PRZEDMIAR  I OBMIAR ROBÓT

Obmiar robot  należy prowadzić na bieżąco w miarę odbieranych robót według jednostek zawartych w przedmiarze robót. podlega on akceptacji przez Inspektora Nadzoru

## Jednostka obmiarową jest mb ( metr ) wykonanego kraweżnikowania

## KONCOWY OBMIAR WYKONANYCH ROBOT ODBĘDZIE SIĘ PODCZAS ODBIORU TECHNICZNEGO  częściowego –jako roboty zanikowe

### 8.OPIS SPOSOBU OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH( DROGOWYCH)

Odbiór robót będzie wykonywany według przyjętych, obowiązujących norm , instrukcji zwłaszcza pomiar grubości poszczególnych warstw nawierzchni tłuczniowej  ich wykończenia oraz  ich styku z elementami krawężnikami , istniejącą nawierzchnia

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub STT jeżeli wszystkie pomiary i badania  z zachowaniem odpowiednich tolerancji dały wyniki pozytywne

9.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT  TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH- PODSTAWOWE PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO –D 1

Cena jednostki obmiarowej:

## Cena  wykonania 1 m kraweznikowania obejmuje:

- prace pomiarowe roboty przygotowawcze

- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

- przygotowanie podłoża

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

- rozłożenie betonu

- zagęszczenie

- utrzymanie lawy bet.w czasie robót

- ulożenie kraweznika

- prowadzenie pomiarów

Podstawa płatności  stanowi protokół odbioru robót przyjętych przez Inspektora nadzoru

  - PRZEPISY ZWIĄZANE

Komplet obowiązujących norm zharmonizowanych  PN –EN, m innymi:

- PN-B-06714-12- Kruszywa mineralne,badania oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

- PN-S-96023 konstrukcje drogowe podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

- BN –68/8931-04 drogi samochodowe. Pomiar rownoiści nawierzchni planografem i łatą

- PN-B –11112- kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

- ST-D-08.01.01 Krawezniki betonowe

- PN  dotyczaca betonów

norm branżowych ,  wytycznych i przepisów dotyczących pozyskiwania materiałów budowlanych, sposobu ich składowania, wbudowania i zasad odbioru