SST-B-1.1

Karta tytułowa

Nazwa i adres  obiektu:

Modernizacja Budynku administracyjnego Urzedu Gminy w Goleszowie

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Goleszów ul. 1 maja 5  43-440 Goleszów

Nazwa specyfikacji:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  robót  IZOLACYJNYCH

Nazwa i adres jednostki  opracowującej specyfikację:

mgr Jerzy Hławiczka

UG Goleszow

43-440 Goleszów

Autor specyfikacji:

Mgr Jerzy Hławiczka                                               ..............................

Data opracowania dokumentacji                   2009-01-08

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-B-1.1 ROBOTY IZOLACYJNE

1.	Wstęp.

- Przedmiot SST.	I
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru izolacji.

- Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji parochronnej i termicznej w obiekcie objętym przetargiem.

Izolacje parochronne

Izolacje termiczne stropów i ścian

1.4.	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.	Materiały.

2.1.	Wymagania ogólne

- Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świa
dectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w bu
downictwie.

- Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkła
dowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych
i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.

- Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wy
kazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należy
tą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych
w normach państwowych i świadectwach ITB.

- Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane
w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2.	Materiały do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na

tekturze o gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997*	wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

- wymiary papy w rolce

-	długość: 20 m ±0,20 m
40 m ±0,40 m

60 m ±0,60 m

-	szerokość: 90, 95,100,105,110 cm ±1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport

- Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co naj
mniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.

- Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi dany
mi określonymi w ww. normie.

- Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120
cm od grzejników.

- Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej war
stwie. Odległość między stosami - 80 cm.

2.2.2.	Lepik asfaltowy na gorąco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mięknienia - 60-80°C

- temperatura zapłonu - 200°C

- zawartość wody - nie więcej niż 0,5%

- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin
warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°

- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków pa
py sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

- Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

- Kit asfaltowy uszczelniający KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

- Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 m, oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producen
ta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opa
kowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

- Materiały izlacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

*	Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z doku
mentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materia
łu z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta

- powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

*	Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Materiały użyte do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie.

2.4. Materiały do izolacji termicznych

2.4.1.	Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o gęstości min. 25 kg/m3.

a)	Wymagania

- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie
spienionych,

- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:

- dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm

- dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2.

*	wymiary:

- długość - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%

- szerokość - 1200,1000, 600,500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm

- grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%

b)	Pakowanie.

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

c)	Przechowywanie

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia.

d)	Transport.

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.

2.4.2.	Płyta spilśniona twarda

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3.	Wełna mineralna.

W postaci płyt, filców i mat. Wymagania:

- wilgotność wełny max. 2% suchej masy,

- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość,
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać
następujące wymagania:

- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż
2kPa,

- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorąco, (po okresie gwarancyjnym).

3.	Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.	Transport.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5.	Wykonanie robót.

5.1.	Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1.	Przygotowanie podkładu.

- Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszyst
kie działające nań obciążenia.

- Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

5.1.2.	Gruntowanie podkładu

- Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.

- Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna
przekraczać 5%.

- Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach,
z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnię
ciu pierwszej.

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa
niż 5°C.

5.1.3.	Izolacje papowe.

- Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią
z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejo
nych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.

- Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających
przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej
warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.

- Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpo
wiadający wymaganiom norm państwowych.

- Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz
między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.

- Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej
warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny być przesunięte względem siebie.

5.3. Izolacje termiczne

- Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

- Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe
należy układać na styk bez szczelin.

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.

- Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane
w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany,
zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.

- W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoce
niem (przez nakrycie folią lub papą).

Ogólne zasady wykonania izolacji termicznych 0.1 ¦ Do cięcia wyrobów z wełny L używamy zwykłego ostrego noża, zachowując równe i gładkie krawędzie cięcia. 0.2 ¦ Płyty przycinamy o 0,5 cm więcej niż wynosi rozstaw w świetle elementów konstrukcyjnych. 0.3 ¦ Delikatnie wciskamy je pomiędzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypełniały przestrzeń. 0.4 ¦ Nie szarpiemy wyrobu podczas dopasowywania. 0.5 ¦ Płyty w dwuwarstwowym rozwiązaniu ocieplenia układamy mijankowo. 0.6 ¦ Poszczególne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie, np. na dachu płaskim paroizolację, płyty z wełny oraz papę układamy odcinkami. 0.7 ¦ Nie chodzimy po płytach miękkich, 0.8 ¦ Ograniczamy do minimum chodzenie po płytach twardych; w miejscach, gdzie przewiduje się przejścia, układamy pomosty z desek względnie z płyt pilśniowych lub wiórowych. 0.9 ¦ Przez właściwe docinanie i układanie płyt unikamy powstawania mostków termicznych.

Narzędzia, organizacja i kultura pracy

|  | Przeczytać zalecenia producenta. |
| --- | --- |
|  | Nosić odpowiednie rękawice i obszerne, zapinane ubranie robocze. |
|  | Nosić okulary ochronne na wypadek silnego pylenia podczas wiatru. W przypadku adaptacji starych pomieszczeń, np. poddaszy, zaleca się stosowanie masek przeciwpyłowych. |
|  | Zapewnić dobrą wentylację miejsca pracy, drzwi i okna powinny pozostawać otwarte. |
|  | Ciąć nożem lub piłką. Nie używać nożyc, zwłaszcza mechanicznych. |
|  | Utrzymać w czystości miejsce pracy. |
|  | Po zakończeniu pracy umyć się i wytrzepać, a najlepiej odkurzyć ubrania robocze. |

Do izolacji stropów

Izolacje z wełny mineralnej rulonowej

- ograniczają straty ciepła

- zapewniają duże oszczędności, dzięki doskonałym parametrom technicznym

- zabezpieczają instalację przed zamarzaniem

- izolują termicznie i akustycznie /wentylacja/

- w montażu łatwe i szybkie

- są trwałe i bezoieczne

Własności materiału:
Ognioodporność 
Produkty  z wełny szklanej i skalnej klasyfikowane są jako niepalne. Pod wpływem temperatury nie kurczą się, nie kruszą i nie topią. Nie ulegają procesowi starzenia. 

Wodoodporność 
Wszystkie produkty powinny  zawierać dodatki nadające im własności hydrofobowe. W efekcie włókna są trudnozwilżalne, a wyroby nie wchłaniają wilgoci i nie wykazują tendencji do kapilarnego podciągania wody. 

Pochłanianie dźwięku 
Otwarta struktura materiałów powinna  nadawać im własności pochłaniania dźwięku, szczególnie w zakresie częstotliwości średnich i wysokich. 

Maksymalna temperatura stosowania 
Produkty z wełny szklanej lub skalnej mogą być stosowane w szerokim zakresie temperatur. Istnieją produkty przeznaczone do pracy w temperaturach wyższych niż 200oC. Otuliny z wełny szklanej można instalować na rurociągach, których temperatura dochodzi do 500 oC. Maty siatkowe z wełny skalnej 8251/8257 mogą być używane w zakresie temperatur do 700 oC. 

Montaż 
Instalacje izoluje się przy użyciu podstawowych narzędzi takich jak: nóż, nożyczki, szczypce czy cyrkiel. Obróbka jest prosta - materiały dają się łatwo ciąć i dopasowywać. Izolacje wykańcza się taśmami samoprzylepnymi i ocynkowanym drutem montażowym.

6.	Kontrola jakości.

6.1.	Materiały izolacyjne.

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producen
ta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opa
kowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z doku
mentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materia
łu z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbada
ny zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.	Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dzien
nika budowy.

7.	Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.	Odbiór robót.

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

330

8.2. Roboty wg  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.

Podstawa płatności.

Ptaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- dostarczenie materiałów,

- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,

- zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochroną,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

10.

Przepisy związane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlan

PN-B-20130:1999/Azl:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwiPłyty styropiano

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne Wymagania ogólne

PN-EN 622-2:2000. Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych

PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych

PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych

PN-EN 622-5:2000. Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych

na sucho.

.

.

.

.